## Slide 1
連絡先 | 
代 理 店： | 運航会社：
ス テ ベ： | 港 長：
綱 取 り： | 海上保安部：
タグ会社： | そ の 他：
入港前にあらかじめ確認
地震・津波発生時に判断
地震・津波発生!!
地震情報 |  |  | 
時刻 時 分 | 規模 Ｍ | 発生地 | 震度
津波情報 |  |  | 
大津波警報 津波警報 津波注意報 |  |  | 
津波到達時間 分 |  | 津波予想高 m | 
船長判断 |  |  | 
港外退避 係留強化 陸上避難
津波対応 確認事項
津波対応 (判断目安)
港・船舶情報 |  | 
港名 ： |  | 着岸方法： 入船 ・ 出船
着桟岸壁： |  | 岸 壁 ： 耐震強化・非耐震強化
船名： |  | 総トン数：
船種： | 乗員： 人 | 積荷：
避難基本情報 | 
避難海域： ( ) から ( ) 度 ( )ｍ 水深： ｍ 北緯： 東経： 避難海域までの到達時間： 分 | 
陸上退避場所： | 操船支援可否： タグ （ 要 ・ 否 ）
記入者：
【 港】 貨物船用
船舶運航事業者が事前に記入（ 荷主、船長等と確認）
船長が判断
可能な限り、事前に津波情報を確認 | 想定最大津波高： ｍ （到達時間： ）
津波到達時間に応じた津波対応（判断目安） |  |  |  |  | 
警報レベル | 津波高さ | 着岸中 |  | 錨泊中 | 
 |  | 分以内 | 分以上 | 分以内 | 分以上
大津波警報 | ３ｍ以上 |  |  |  | 
津波警報 | １～３ｍ |  |  |  | 
津波注意報 | １ｍ未満 |  |  |  | 

## Slide 2
チェックリスト
□ ① 荷役作業の中止 （ 分）
□ ② 乗組員の招集 （ 分）
□ ③ 離桟・出港（エンジン及びスラスター）の準備 （ 分）
□ ④ タグ、水先人及び綱取り支援の有無
□ ⑤ 荷役設備（クレーン・ローディングアーム・蛇腹シュート等）の格納確認
□ ⑥ 出港航路の状況（障害物及び他船の存在）を確認
□ ⑦ 係留索の解らん、又は切断 → 出港 （ 分）
□ ⑧ 出港後、陸上の関連部署、運航会社に連絡 緊急出港まで （ 分）
□ __________________________________________________________
□ ① 乗組員の招集 （ 分）
□ ② 係留索の巻き締め、増し取り／係留索ウインチのブレーキ増し締め （ 分）
□ ③ アンカーの準備 （ 分）
□ ④ エンジン及びスラスターの準備（索切断、漂流に備えて） （ 分）
□ ⑤ 荷役中断等の協議、指示 （ 分）
□ ⑥ 防水措置（全防水扉の閉鎖、海水弁の閉鎖など）の確認 （ 分）
□ ⑦ 陸上の関連部署、運航会社に連絡・確認 係留措置完了まで（ 分）
□ ⑧ 情報収集の継続
（港長・港湾管理者等からの助言、避難指示に対する準備）
（港外退避する場合の安全（避難）水域の確認）
（陸上退避する場合の退避先、退避経路等の確認）
□ _________________________________________________________
貨物船用
□ ① 乗組員の点呼・確認 （ 分）
□ ② 退避先、退避経路、所要時間等の確認
□ ③ 総員陸上避難の指示 （ 分）
□ ④ 総員の陸上避難までの必要な船内作業 （ 分）
（荷役設備等の船・陸間の接続をできれば離脱しておく） 退船まで（ 分）
□ __________________________________________________________
陸上避難の場合
係留対応中に船体が岸壁から離れる場合、係留索の切断、ガントリークレーンやアンローダーが倒壊する恐れがあるので、乗組員は安全な場所に避難する
港外退避の場合
係留強化の場合
漂流した場合の留意（補足）
(可能な限り、各作業の想定所要時間を事前に記入)
津波情報の収集手段を確保し、情報収集
（テレビ・ラジオ・ＶＨＦ）
港長・港湾管理者等の
指示の有無を確認
最新の津波情報
の聴取継続
（テレビ・ラジオ・VHF）
最新の津波情報
の聴取継続
（テレビ・ラジオ・VHF）
最新の津波情報
の聴取継続
（テレビ・ラジオ・VHF）
________________________________________________________________________________________________________________