## Slide 1: 連続立体交差事業

## Slide 2: 連続立体交差事業
行政が約９割、鉄道事業者が約１割※を負担
＜事業効果＞
＜連続立体交差事業の事業費負担＞
※ 鉄道事業者は、鉄道高架に伴う受益（高架下利用益、踏切事故解消益等）分を負担。
①開かずの踏切の除却等による
交通渋滞の解消。
②踏切除却による踏切事故の解消。
③鉄道で分断されている市街地の
一体化による地域の活性化。
約90％
国負担（5.5/10）
地方自治体負担（4.5/10）
行政側負担
鉄道事業者負担
約10％
程度
（既設線路の高架化）
鉄道機能の強化
（線路増など）
＜施行者要件＞
都道府県、政令市、人口２０万人以上の都市、特別区
連続立体交差事業は、地方自治体と鉄道事業者の
協定により、鉄道を連続的に高架化もしくは
地下化し、複数の踏切を一挙に除却する事業。
これまでに約１６０箇所で連続立体交差事業を完了し、
約１，７００箇所の踏切を除却。
連続立体交差事業の例
京成押上線（押上駅～八広駅間）
環状第４号線（明治通り）の踏切

## Slide 3: 連続立体交差化の条件
一 標準型 | ◇幹線道路(※1)と２箇所以上において交差し、 かつ幹線道路同士の間隔が３５０ｍ以上 ◇道路と３箇所以上で立体交差 ◇２箇所以上の踏切を除却(※2)
二 幹線道路のﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切の除却 | ◇幹線道路のﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切を除却 ・開かずの踏切：ピーク時遮断時間４０分／時以上 ・自動車ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切：一日踏切交通遮断量が５万台時／日以上 ◇道路と３箇所以上で立体交差
三 歩行者ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切の除却 | ◇生活道路の歩行者ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切を除却 ・歩行者ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切：自動車、歩行者及び軽車両にかかる一日踏切交通遮断量が５万台(人)時／日以上 かつ 歩行者及び軽車両にかかる一日踏切交通遮断量が２万台(人)時／日以上 ◇道路と３箇所以上で立体交差
四 段階施行型 | ◇整備済み区間に隣接する未整備区間について、整備済み区間と併せた全体の区間として、一又は二に合致
幹線道路が１本でも可
幹線道路が不要
(※1) 幹線道路：道路法による一般国道及び都道府県道、都市計画法により都市計画決定された道路
(※2) 既に立体交差箇所において行われる車線増加を伴う改築又は道路構造令に適していない構造を適合させるために行う改築を含む

## Slide 4: 連続立体交差事業の進め方
自治体による事前調査
補助調査採択
都市計画事業認可
都市計画決定
事業完了
■ 平成３１年度より、連続立体交差事業を計画的かつ集中的に支援するため、個別補助制
度を創設。
■ 関係者間の調整を図るために、事業化前に事業の計画や事業費等に関する十分な
調査・検討を行うことが重要であるため、連続立体交差事業補助調査については
従来通りの扱いとしている。
＜連続立体交差事業の進め方＞
着工準備採択

## Slide 5: 連続立体交差事業の施工方法
① 仮線方式 ② 別線方式 ③ 直上方式
高架化前
既設線を使用しながら高架橋を構築します
既設線を高架線に切替えます
既設線を撤去します
高架化前
既設線の横に高架橋を構築します
既設線を高架線に切替えます
既設線を撤去します
高架化前
仮線を構築します
既設線を仮線に切替えます
既設線跡地に高架橋を構築します
仮線を高架線に切替えます
例）ＪＲ中央線
例）京急蒲田
※ その他「地下式方式」として、例えば小田急下北沢
○ 高架方式における施工方法

## Slide 6: 連続立体交差事業 事例１
【相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差事業】
＜事業概要＞
○事業主体：横浜市
○事業区間：相模鉄道本線 約1.9km
（星川駅～天王町駅）
○除却踏切：９箇所
（事業開始時：全て開かずの踏切）
○事業期間：平成14年度～令和３年度
平成28年度 下り線高架化完了
平成30年度 上り線高架化完了

## Slide 7: 連続立体交差事業 事例１
・片側を先行して高架化（下り線 H29.3月高架化切替）
⇒踏切遮断時間の短縮（事業効果を早期に発現）
・全線高架化（上り線 H30.11月高架化切替）
⇒踏切における遮断時間、渋滞の解消
【参考】
相模鉄道本線下り線
片側高架化の効果
踏切遮断時間
⇒約４割減少
○各踏切における遮断時間の
最大値が平均約20分減少
踏切遮断による渋滞長
⇒約７割減少
○各踏切における最大渋滞長
が平均約185m減少

## Slide 8: 連続立体交差事業 事例２
■JR信越本線等（新潟駅付近）連続立体交差事業
新幹線と在来線の同一ホームを供用することにより、
乗り換え利便性を向上
H30.4供用
新幹線
在来線
５番線
▼
１１番線
▼
1
2
3
4
5
11
12
13
14
1
2
3
4
在来線ホーム
新幹線ホーム
5
6
7
同一乗換ホーム
断面図
Ｒ４年度
高架化完了
旧地上ホーム
Ｈ３０第一期開業
新幹線ホーム
新在分離柵・乗換改札
分離扉
○事業主体：新潟市
○事業区間：JR信越本線等（新潟駅付近） 約2.5ｋｍ
○除却踏切数：２箇所（うち開かずの踏切０箇所）
○事業施行期間：Ｈ１８年度～ R ６年度
R４年度 高架化完了
高架在来線ホーム
（Ｒ４．１０撮影）
Ｒ４供用開始・高架化完了
Ｈ３０第一期開業

## Slide 9: 連続立体交差事業 事例２
整備計画図
南口広場
万代広場
（整備中）
高架下空間にバス乗降場を整備し、新潟駅の南北市街地の一体的利用を促進
■駅前広場整備事業（関連事業）
新潟駅 高架下交通広場
基幹公共交通軸
ａ
ｂ
ｂ
ａ
高架下
交通広場
断面図
在来線ホーム
R４年度
高架化完了
万代広場
（整備中）
R５年３月 歩道部先行供用開始
万代広場の拡張整備
高架下交通広場の整備
鳥屋野潟南部方面
古町・万代地区

## Slide 10: 連続立体交差事業 事例３
○事業主体：兵庫県
○事業区間：阪神電鉄本線
（甲子園駅～武庫川駅間）
○事業延長：約１．９ｋｍ
○除却踏切数：６箇所（うち開かずの踏切５箇所）
○事業施行期間：平成１５年度～平成３０年度
平成２７年３月 下り線高架化完了
平成２９年３月 上り線高架化完了
平成３１年３月 事業完了
【出典：兵庫県資料】
■阪神本線鳴尾駅付近連続立体交差事業
(都)小曽根線【西開踏切】
阪神高速３号
２
２
43
43
尼崎市
阪神本線（鳴尾）連続立体交差事業
甲子園球場
西宮市
武庫川ランプ
武庫川女子大学
○西開踏切、鳴尾駅西踏切等を除却することで、国道２号と阪神高速３号（武庫川ランプ）・
国道４３号間の道路交通が円滑化し、道路網が強化

## Slide 11: 連続立体交差事業 事例３
○近隣の武庫川女子大学の学生と協働で駅舎デザイン案を作成
○同大学と阪神電気鉄道(株)が包括連携協定を締結し、高架下空間に“日本初”の本格的な
大学施設が進出
○地域住民や学生への学び場を提供すると共に、健康維持・増進ゾーンの整備など
を通じ、多くの人々が集まる新たな活動拠点づくりの推進
【出典：兵庫県資料・阪神電気鉄道(株)
・武庫川女子大学資料】
【デザインコンセプト】
『鳴尾の沖を行き交う帆掛舟』
駅舎の模型
協議の様子
完成した鳴尾駅
武庫女ステーションキャンパスを新たに設置
中央キャンパス
学校教育館
看護科学館
総合心理科学館
大学・地域・企業を繋げる
駅舎デザインの作成
地元大学と連携した「地域と共生するまちづくり」
駅前駐輪場
鳴尾駅
（改札）
高架下利用
武庫川女子大学
駅改札前に大学施設を展開
※駅名を『鳴尾・武庫川女子
大学駅』に変更（元.10.1）
①『武庫女ステーションキャンパス』（R元.10.7 オープン）
②『武庫女ステーションキャンパスアネックス１・２』（R元.11.22 竣工）
①
②
②
講義室、ジム、スタジオ
カフェ・金融機関
カフェ
レクチャールーム
金融機関