## Slide 1: １．都市・地域総合交通戦略

## Slide 2: 都市・地域総合交通戦略とは？
○都市・地域総合交通戦略要綱（抜粋）
第一 目的
この要綱は、進展する少子・超高齢化社会への対応、交通渋滞の緩和、交通に起因する環境負荷の低減等のため、過 度に自家用車利用に依存することなく、徒歩、自転車、公共交通等の各モードが連携し適切な役割分担のもと、望まし い都市・地域像の実現を図る観点から、地方公共団体を中心として、関係機関・団体等が相互に協力し、都市・地域が 抱える多様な課題に対応すべく、交通事業とまちづくりが連携した総合的かつ戦略的な交通施策の推進を図るものであ り、もって魅力と活力があふれる都市・地域の整備を行うことを目的とする。
都市・地域総合交通戦略の目的は「望ましい都市・地域像の実現」であり、そのために交通が何をすべきかである
このような都市構造を目指すためには、
「居住集積エリア」に住む人々の移動手段を確保し、「都市機能が集積するエリア」へのアクセスを確保すること。
このために交通は何をすべきか？
→公共交通の利便性向上 等

## Slide 3: 都市・地域総合交通戦略
都市・地域総合交通戦略は、平成19年7月20日 社会資本整備審議会の「新しい時代の都市計画はいかにあるべきか。（第二次答申）」 を受け、制度化。
《新しい時代の都市計画はいかにあるべきか（第二次答申）の概要》
○集約型都市構造のあり方
○実現にむけた戦略的取組
(4)求めるべき市街地像
基幹的な公共交通沿いに集約拠点の形成を促進
【低密度市街地が拡大した結果】
中心部に基幹的市街地、郊外は低密で分散
(1)かつての市街地
(2)今の市街地
全面的な市街化の進行過程
(3)低密度になった拡散市街地
市街地が全体的に希薄化
都市構造
改革
【各都市に見られる市街地の傾向】
現在の市街化の傾向
低密化を放置

## Slide 4: 総合的な都市交通戦略の推進
徒歩、自転車、自動車、公共交通の適正分担を図り、都市・地域の魅力ある将来像と安全で円滑な交 通を実現するため、総合的な都市交通の戦略の策定
戦略の実現のためには、関係者が目標を共有し、一丸となって取り組むことが必要

## Slide 5: 都市・地域総合交通戦略に基づく取り組み
総合的な交通連携の施策・事業の展開イメージ
～公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり～
コンパクト＋ネットワーク の推進
都市・地域総合交通戦略の策定
戦略実施プログラム
都市の将来像の実現
ハ ー ド
ソ フ ト
○LRT、バス等の公
共交通の導入
○交通結節点整備
○歩行者・自転車環境
整備
○駐輪場・駐車場整備
○交差点改良
○駅と一体となった市街
地再開発事業 等
○歩行者・自転車・自動
車・公共交通の適正利
用のための啓発活動
○バス路線再編による利
便性確保と効率的運営
○まちなか・公共交通沿線
への居住推進、病院等
の都市機能の誘導
○戦略実施に伴う社会
実験 等
【取組の効果】
都市・地域において安全で円滑な公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりを推進し、持続可能な都市を実現するため、多様な主体で構成される協議会において総合交通戦略を策定。
総合交通戦略に基づき、ＬＲＴやバス走行空間の整備、交通結節点の改善、公共交通の利用促進や徒歩・自転車の利用環境の整備等を実施。
（関係者が一丸となって戦略を策定）
（施策パッケージ）
協議会
（目標）
都市機能の集積
公共交通沿線へ居住推進
●
：まちなか・公共交通沿線へ居住推進
鉄
道
中心市街地
交通結節点整備
：パークアンドライド
公共交通機関相互の
同一ホーム乗換施設
LRT
・
BRT
等の公共交通導入
歩行者空間
歩行者空間
Ｐ＆Ｒ
Ｐ＆Ｒ
Ｃ＆Ｒ
Ｃ＆Ｒ
Ｐ＆Ｒ
Ｃ＆Ｒ
駅
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
バス走行環境の改善
賑わいある歩行者空間
ＬＲＴ
BRT
バス
ＬＲＴ
コミュニティバス
★
★
★
市役所
基幹病院
大学
Ｔ
Ｔ
：トランジットセンター
バス路線再編
バス路線再編
ＬＲＴ
:
次世代型路面電車
ＢＲＴ：
専用・優先ﾚｰﾝ走行による低床連節ﾊﾞｽｼｽﾃﾑ等
行政界
都市圏
環状道路整備
環状道路整備
：サイクルアンドライド
自転車利用
環境整備
自転車道整備

## Slide 6: 都市・地域総合交通戦略により目指すべき都市像
１．集約型都市構造に向けた交通ネットワークの構築
・「都市の骨格」となる公共交通軸を設定し、利用者が不便を感じない、利用しやすく快適な公
共交通ネットワークを構築
・併せて沿線への居住誘導や都市機能誘導を行うことにより、持続可能な集約型都市構造を
形成
基幹的な公共交通軸
中心拠点
地域／生活拠点
  主要拠点と基幹的な公共交通軸
・市域各所から公共交通アクセス性に優れ、
市民に、行政中枢機能、総合病院、相当
程度の商業集積などの高次の都市機能を
提供する拠点
・周辺地域から容易にアクセス可能な
地域の中心として、地域住民に、行政
支所機能、診療所、食品スーパーなど、
主として日常的な生活サービス機能を
提供する拠点
・中心拠点を中心に地域/生活
拠点、居住を誘導すべき地域
を結都市軸で、将来にわたり
一定以上のサービス水準を確
保する公共交通が運行する軸

## Slide 7: 都市・地域総合交通戦略により目指すべき都市像
２．都市の活力を創出する拠点の形成
・都市機能の集積拠点において、まちづくりと連携しながら、歩行者を中心とした都市空間を整備し、都市の賑わいや活力の創出を図る。

## Slide 8: 都市・地域総合交通戦略の策定状況
R4.3月時点で114地区が策定

## Slide 9: 都市・地域総合交通戦略実現に向けた支援制度
（１）都市・地域総合交通戦略の策定に対する支援
地方公共団体が中心となり道路管理者、警察、公共交通事業者、地元団体などの関係者で構成す
る協議会等を設立
総合的な交通のあり方や必要なハード・ソフトの施策及びそれらの実施プログラム等を内容とする
都市・地域総合交通戦略を策定することに対して支援
ⅰ）都市・地域総合交通戦略調査 （街路交通調査）
ⅱ）社会資本整備総合交付金（都市・地域交通戦略推進事業）
■策定支援の例
（２）都市・地域総合交通戦略に基づく事業等に対する支援
社会資本整備総合交付金の基幹事業である都市・地域交通戦略推進事業等により、戦略に位置 付けられた歩行者・自転車のための空間や公共交通、交通結節点など都市交通システム全体に 対して、総合的かつ重点的に支援

## Slide 10: 都市・地域交通戦略推進事業
目的： 人口減少、少子超高齢化への備えが必要となり、また、中心市街地の衰退、都市の維持コストの増大、など都市構造に関する課題認識が高まっている。そこで、モータリゼーションの進展に併せて、市街地が全面的に拡がる拡散型都市構造を見直し、環境負荷低減型のコンパクトシティへの展開を図る。
○ 補助対象者※1：地方公共団体、法定協議会※2、独立行政法人都市再生機構、都市再生推進法人、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体
※1 交付金については、地方公共団体からの補助金を受けて、民間事業者等（独立行政法人都市再生機構や特定非営利活動法人等を含む）も事業実施可能
※2 整備計画の作成に関する事業については、法定化を見据えた任意協議会も対象
○ 徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様なモードの連携が図られた、自由通路、地下街、駐車場等の公共的空間や公共交通など
からなる都市の交通システムを明確な政策目的の下、都市・地域総合交通戦略等に基づき、パッケージ施策として総合的に支援
○ 補 助 率 ：１／３、１／２ （立地適正化計画に位置付けられた事業、滞在快適性等向上区域へのアクセス等に寄与する都市交通施設整備に係る事業、
地区交通戦略に位置づけられた滞在快適性等向上区域等で行われる事業、脱炭素先行地域において実施する事業）
※3 情報化基盤施設：センサー、ビーコン、画像解析カメラその他先進的な技術を活用した施設、
サービス提供のための設備の導入、情報の収集・発信等のための基盤整備等

## Slide 11: ２．交通結節点

## Slide 12: 交通結節点とは？
○交通結節点とは、複数の交通手段をつなぐ場所
○例えば駅前広場（鉄道と徒歩、自転車、バス等の乗り換え）
→バス停だって重要な交通結節点（バスと徒歩、自転車等）
駅前広場（松本駅）
バスターミナル（オアシス２１ 名古屋市）
バス停（神奈川県厚木市）

## Slide 13: 駅前広場計画の考え方（交通処理機能）
○将来的な利用者数を算定し、必要な歩行者空間、駐輪場、バス・タクシーバースの数等の必要な空間量を算定。
→一般的には歩行者、自転車、バス・タクシーバース（必要に応じプール空間）
→利用形態によっては、キッス＆ライド、パーク＆ライド用の空間
（東京都 拝島駅）
（鹿児島県 慈眼寺駅）

## Slide 14: 駅前広場計画の考え方（環境空間）
○駅前広場には都市の広場としての機能を果たすための空間である「環境空間」を確保しなければならない。
〇環境空間の計画にあたっては、都市や交通体系からみた駅の位置づけや駅周辺の土地利用を考慮するとともに、自然条件などの地域性や都市の歴史性に配慮することが重要であり、その機能に対応した環境空間面積※を確保する。
〇標準な環境空間比（駅前広場面積に占める環境空間面積の割合）としては、0.5を用いる。
（姫路駅）
（なんば駅 H28.11社会実験）
※駅前広場面積のうち、車道部を除くすべての面積

## Slide 15: 駅前広場計画の考え方（空間配置）
○乗り換え導線は極力短く設定すること及び自動車等と歩行者の導線が交錯しないように、駅舎とバスバース等の配置を考えることが望ましい。
○また、駅前広場周辺は高度な土地利用が想定され、乗り換えだけではなく、周辺建築物へのアクセス導線にも配慮が必要
○活用できる土地が狭い場合、周辺開発の一部を駅前広場空間として確保するなど、立体的な計画も考えられる
（立川駅）
周辺建築物へのアクセス導線の配慮
（仙台駅）

## Slide 16: ３．シェアサイクルについて

## Slide 17: シェアサイクルとは
○ 「シェアサイクル」とは、相互利用可能な複数のサイクルポートからなる、自転車による面的な都市交通システム（「レンタサイクル」と異なり、借りた場所と異なる場所への返却が可能）。
○シェアサイクル
・複数のサイクルポートで自由に乗り降りが可能。
○レンタサイクル
・一つのサイクルポートを中心に往復利用。

## Slide 18
シェアサイクル実施状況（速報値）
シェアサイクルの実施都市は全国に拡大。
社会実験を含め多くの地域で導入が進んでおり、面的な拡がりもみられる。
※令和4年3月末時点
※国土交通省アンケートに本格実施・社会実験実施と回答のあった都市および国土交通省調べにより実施が確認された都市
シェアサイクルの現状

## Slide 19: シェアサイクルの現状
シェアサイクル実施都市数の推移（速報値）
シェアサイクルの本格導入都市数は令和３年度末時点で230都市。
本格導入都市数は毎年増加傾向にあるが、一方で撤退した都市も存在。
【シェアサイクルの検討中の都市数】
・検討中の都市数 ６６都市
※国土交通省アンケートに本格実施、社会実験実施と回答のあった都市および国土交通省調べにより実施が確認された都市の集計

## Slide 20: シェアサイクルの現状
ポート数・ポート密度の推移（速報値）
ポート数は年々増加しており、設置密度も高まっているものと想定される。
（箇所）
【ポート設置数の推移】
（年度末）
【ポート密度の変化の例（東京都）】
５ｋｍ
５ｋｍ
H29.10
R4.10
ポート密度
1.3箇所/km2
ポート密度
1.9箇所/km2
※複数事業行う都市であっても、すべての事業を集計対象としている
※国土交通省調べ
※国土交通省アンケートに本格実施、社会実験実施と回答のあった都市および国土交通省調べにより実施が確認された都市の集計

## Slide 21: サイクルポート設置の特例
ポート設置位置等を明示した都市再生整備計画（案）を策定し、公共施設管理者協議を経て、ＨＰへの掲載等により公表することにより、公共施設におけるサイクルポートの占用特例が活用できる。
占用特例の活用のみを行う場合は、事務手続き上、国や都道府県との協議は必要とせず、地方公共団体の裁量で、都市再生整備計画の策定・公表ができる。
都市公園の占用特例
○賑わいの創出に寄与する施設（観光案内所、サイクルポート等）を都市公園の占用許可対象に追加
都市公園への
サイクルポート設置（イメージ）
平成28年 都市再生特別措置法改正
道路の占用特例
平成23年 都市再生特別措置法改正
○サイクルポート等について、一定の条件の下で、道路占用許可の特例として、無余地性の基準が緩和できる。
ポートの設置方法の紹介～都市再生特別措置法に基づく占用特例の活用～
■占用特例の活用都市（令和４年３月時点）
○道路・・・高崎市、名古屋市、神戸市、姫路市、岡山市 等
○都市公園・・・江東区、名古屋市、姫路市 等

## Slide 22: サイクルポート設置の特例
都市再生特別措置法に基づく都市公園の占用特例を活用して設置した事例
【江東区の計画事例（平成30年11月策定）】

## Slide 23: サイクルポート設置の特例
都市再生特別措置法に基づく都市公園の占用特例を活用して設置した事例
【江東区の計画事例（平成30年11月策定） 】

## Slide 24: シェアサイクルに関する支援制度
【交付金】 市町村、市町村都市再生協議会 国費率：１／２
【補助金】 都道府県、民間事業者等 国費率：１／２
施行地区
【基幹事業】
道路、公園、地域生活基盤施設（緑地、広場、地域防災施設等）、高質空間形成施設（歩行支援施設等）、
既存建造物活用事業、滞在環境整備事業、エリア価値向上整備事業、計画策定支援事業※ 等
対象事業
① 都市再生整備計画事業の施行地区※、かつ、
② 都市再生特別措置法に基づく滞在快適性等向上区域（当該区域の周辺整備に係る事業が実施される地区を含む）
事業主体等
沿道施設の１階部分の開放・ガラス張り化
社会実験や
デザインコーディネート
修景整備
街路の再構築
広場化・芝生化
都市再生整備
計画区域
滞在快適性等
向上区域
周辺環境の整備
（外周道路の整備等）
【提案事業】
事業活用調査、まちづくり活動推進事業、地域創造支援事業（市町村の提案に基づくソフト事業・ハード事業）
※立地適正化計画策定に向けた具体的な取組を開始・公表していない市町村に対する令和６年度末までの経過措置は対象外
事業のイメージ
○車中心から人中心の空間へと転換を図る、まちなかの歩いて移動できる範囲において、滞在の快適性の向上を目的として市町村や民間事業者等が実施する、道路・公園・広場等の整備や修復・利活用、滞在環境の向上に資する取組を重点的・一体的に支援し、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを推進する事業
● 歩きたくなる空間の創出 Walkable
街路空間の再構築
道路・公園・広場等の整備及び既存ストックの改修・改変
道路の美装化・芝生化、植栽・緑化施設や水上デッキの整備等による公共空間の高質化
滞在快適性等向上区域を下支えする周辺環境の整備（フリンジ駐車場、外周道路等の整備）
● 歩行者目線の１階をまちに開放 Eye Level
沿道施設の１階部分をリノベーションし、公共空間として開放
１階部分のガラス張り化等の修景整備
● 既存ストックの多様な主体による多様な利活用 Diversity
官民の土地・施設を一体的に改修し、自由に利活用できるコミュニティハブや公開空地として開放
公共空間にイベント等で利用できる給電・給排水施設等を整備
利活用状況を計測するセンサーの設置や、データを分析・見える化し、まちの情報を発信するシステムの整備
● 開かれた空間の滞在環境の向上 Open
屋根やトイレ、照明施設、ストリートファーニチャー等の整備
滞在環境整備に関する社会実験やコーディネート等の調査
※都市再生整備計画にグリーン化、デジタル技術・データの活用、子ども・子育て支援等の国が指定する「重点的に取り組むテーマ」及びテーマに即した目標・指標を設定した場合に実施可能
（１）まちなかウォーカブル推進事業 等 （令和4年度）
【所管 国土交通省都市局街路交通施設課 他】

## Slide 25: シェアサイクルに関する支援制度
エリア価値向上整備事業
都市再生整備計画に
整備・維持管理を含めた官民の費用負担及び役割分担を位置付け
官民連携により既存ストックを活用し、公共公益施設の利便性向上、及び都市再生整備計画内のエリア価値向上に資する事業
混雑状況を把握するためのカメラの設置
既存ストックを活用した
・地域生活基盤施設の整備
・高質空間形成施設の整備
・既存建造物活用事業
青空駐車場を
広場へ転換
混雑情報・防災情報等まちの情報のリアルタイム発信
情報化基盤施設の整備
（センサー、ビーコン、画像解析カメラ、スマートライト等）
都市再生整備計画の目標を達成するために必要なサービス提供のための設備の導入
情報の収集・発信等のためのシステム基盤整備
社会実験の実施
社会実験の一環として実施するコーディネート等
※５つのメニューいずれかのみでも実施可
基幹事業：エリア価値向上整備事業
官民連携により既存の都市のインフラ又は施設を活用し、公共公益施設の利便性向上及び都市再生整備計画内の地域の価値向上に資する以下の事業のうち、都市再生整備計画に整備及び維持管理を含む官民の費用負担並びに役割分担が記載されているものを支援。
空き地を暫定利用した広場化
の社会実験
シェアモビリティの
導入
公共公益施設の整備と一体である必要はない
主として
都市再生整備計画区域
において提供されるもの
提供される情報が主として都市再生整備計画区域に関係するもの
公共公益施設を含めた区域で実施されるもの
（１）まちなかウォーカブル推進事業 等 （令和4年度）
※エリア価値向上整備事業はまちなかウォーカブル推進事業を含む都市再生整備計画関連事業で実施可能
【所管 国土交通省都市局街路交通施設課 他】

## Slide 26: シェアサイクルに関する支援制度
目的： 人口減少、少子高齢化への対応や、集約型都市構造への再編に向けたまちづくりの取組として、多様な交通モードの連携による持続可能なコンパクトシティへの展開を図る。
○ 補助対象者※1：地方公共団体、法定協議会※2、独立行政法人都市再生機構、都市再生推進法人、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体
※1 交付金については、地方公共団体からの補助金を受けて、民間事業者等（独立行政法人都市再生機構や特定非営利活動法人等を含む）も事業実施可能
※2 整備計画の作成に関する事業については、法定化を見据えた任意協議会も対象
○ 徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様なモードの連携が図られた、自由通路、地下街、駐車場等の公共的空間や公共交通など
からなる都市の交通システムを明確な政策目的の下、都市・地域総合交通戦略等に基づき、パッケージ施策として総合的に支援
○ 補 助 率 ：１／３、１／２ （立地適正化計画に位置付けられた事業、滞在快適性等向上区域へのアクセス等に寄与する都市交通施設整備に係る事業、
地区交通戦略に位置づけられた滞在快適性等向上区域等で行われる事業、脱炭素先行地域において実施する事業）
バリアフリー交通施設
路面電車・バス等の
公共交通の施設（車両を除く）
交通結節点整備
自転車駐車場
シェアサイクル設備
駐車場
交通まちづくり活動の推進
デジタルの活用に係る
社会実験
社会実験
公共交通施設と一体的に整備する
再生可能エネルギー施設等
駅前広場
ペデストリアンデッキ
自由通路
荷捌き駐車場
P&R用駐車施設
情報化基盤施設
の整備
（２）都市・地域交通戦略推進事業 （令和4年度）
【所管 国土交通省都市局街路交通施設課】

## Slide 27: ４．自動運転技術の活用について

## Slide 28: 都市交通における自動運転技術の活用方策に関する検討会
○自動運転バスに関する技術動向の調査
○自動運転技術の社会実装を想定した
都市施設のあり方検討
○新技術の導入機運の醸成に向けた取り組み
○自動運転の都市への影響に関する調査分析
○都市交通・都市交通施設のあり方の検討
検討会
バス
分科会
○交通結節点（駅前広場）に焦点を当てた検討の深度化
・現況課題の洗い出し、あるべき姿、実現に向けたソリューションの方向性
・自動運転社会における交通結節点の将来像 等
○都市における自動運転に関する有識者ヒアリング等を実施
○今後の検討の方向性について議論
○実験による都市及び交通施設への影響検証
○交通結節点（駅前広場）の段階的な整備方策に関する検討
○QoLを高める自動運転とICTを活用したサービスの組み合わせ・高度化に関する検討
H29
年度
R元
年度
R2
年度
実証実験等を通じた検証結果
についてフィードバック
自動運転技術の都市への影響可能性の 抽出・整理と対応についての検討
今後の都市交通に関する課題を踏まえた 自動運転技術の活用についての検討
○限定空間内外の接続機能のあり方に関する検討
○自動運転技術を活用したサービスの持続的な提供にむけた検討
・限定空間における自動運転技術の活用事例の整理
・短期での社会実装にあたっての課題の整理
R3
年度
・自動運転技術によって新たに生み出されると考えられる多様なサービスの展開方策および都市側で進めるべき事項の検討
実証実験の実施
検証事項の検討
機運醸成会議の実施
分科会中間とりまとめを整理
H30
年度

## Slide 29: 駐車場における自動運転技術の活用事例
参考： https://dempa-digital.com/article/176348
複数の自動運転車の走行、一般車両混在状況における自動バレー駐車場の実験（2021年）
●取組内容
自動運転車と一般車両とが混在する駐車場を想定した自動化レベル4の自動バレーパーキングシステム実証実験
ゼロ・サムの同時複数車両に対する経路誘導ナビシステム、日本信号の駐車場管制システムを活用し、複数の自動運転車の制御や、インフラ監視による自動運転車両の停止指示、管制システムによる最適経路への変更指示の有効性を確認
●実施主体
ゼロ・サム、日本信号
●実施場所
けいはんなオープンイノベーションセンター
●実施時期
2021年2月
参考：https://merkmal-biz.jp/post/4344
自動搬送ロボットを活用した自動バレーパーキングの実証実験（予定）
●取組内容
三菱重工、三菱重工機械システムが仏・スタンレーロボティクス（SR社）と共同で先進的自動搬送ロボット事業を展開することを発表（2021年10月）
SR社は、仏英の空港で自動搬送ロボットの運用実績がある
SR社の技術と、三菱重工グループの機械式駐車場や交通流管制技術と無人システム監視・管理技術を組み合わせサービス展開を想定
●実施主体
三菱重工業、三菱重工機械システム、スタンレーロボティクス（仏・ベンチャー企業）：事業者
三菱地所：実験フィールド提供
●実施場所
三菱地所グループ運営の大型商業施設や空港等（予定）
●実施時期
不明

## Slide 30: 公道でのバス運行にかかる自動運転技術の活用事例
前橋駅周辺における自動運転公道実証実験（2018年～）
●取組内容
都市部での自動運転バスの走行可能性や交通施設への影響、社会受容性などの課題を検証。都市部の公道において、営業路線で運賃収受を行いながら長期間、自動運転を行う実証実験は全国初
上毛電鉄中央前橋駅⇔JR前橋駅 シャトルバス（約1km）
おとな100円
直行バス片道約10分、30分おき
●実施主体
前橋市、群馬大学、
日本中央バス等
●実施場所
前橋駅周辺
●実施時期
2018年度～
境町バスターミナル（2017年～）
●取組内容
2017年に境古河インターが開設されたのを受け、境町が高速バスを誘致。2021年7月1日に高速バス「境町～東京駅線」が開設。境古河インター近くの境町高速バスターミナルと東京駅八重洲南口を直結する新路線で、1日8往復が設定。
境町高速バスターミナルは、この路線の開設にあわせて新設。圏央道境古河インターから1kmほど。「広い駐車場の片隅にバス停が置かれている」イメージ。
バス停は二つあり、一つが東京駅行きの高速バス。もう一つが、自動運転バスの停留所
●実施主体
茨城県境町
（自動運転）
BOLDLY、マクニカ
●実施場所
境古河IC近傍
●実施時期
2017年7月～
自動運転は
2020年11月～