## Slide 1: １．駐車場の整備状況等

## Slide 2: 駐車場法の概要（昭和32年法律第106号）
＜主な技術的基準＞※政令で規定
・出入口 道路交通法で定める駐停車禁止場所、
小学校等の出入口から20ｍ以内には設置不可 等
・車路 一方通行以外の車路の幅員5.5ｍ以上 等
・高さ 駐車スペースの高さは、はり下2.1ｍ以上
目的
都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与
っｘ
駐車場整備地区・駐車場整備計画
○以下の区域においては、都市計画に駐車場整備地区を定めることができる。
※商業地域、近隣商業地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域内において、自動車
交通が著しくふくそうする地区、又は当該地区の周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそう
する地区で、道路の効用を保持し、 円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域
○市町村は、駐車場整備地区における駐車場整備計画を定めることができる。
○地方公共団体は、駐車場整備計画の達成のため、路上・路外駐車場の整備に関し必
要な措置を講ずるよう努める。
建築物における駐車施設の附置
路外駐車場
■構造及び設備の基準への適合義務
･･･道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設
であって、一般公共の用に供されるもの
■都道府県知事（市の区域内では市長）への届出義務
○届出内容
・路外駐車場の位置、規模、構造設備その他必要な事項
・管理規程（駐車料金も含む）
・休廃止、再開
○罰則･･･50万円以下の罰金、両罰規定
■路外駐車場管理者の責務
500㎡以上の路外駐車場
都市計画区域内・500㎡以上・駐車料金を徴収する路外駐車場
■立入検査等 （罰則･･･20万円以下の罰金、両罰規定）
■是正命令 （罰則･･･100万円以下の罰金、両罰規定）
■附置義務条例
○地方公共団体は、以下の地区内において、以下の規模以上の建築物
を新築等する者に対し、条例で、 当該建築物又はその建築物の敷地
内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。
【対象地区及び建築物の規模】
①都市計画に定められた駐車場整備地区内、商業地域内、近隣商業地域内
で条例で定める地区
・延べ面積が2000㎡以上で条例で定める規模
・延べ面積が2000㎡未満であるが、特定用途の延べ面積が条例で定める
規模
②これらの周辺地域又は自動車交通がふくそうすることが予想される地域内
で条例で定める地区
・特定用途の延べ面積が2000㎡以上で条例で定める規模
※特定用途･･･劇場、百貨店、事務所その他の自動車の駐車需要を生じさせ
る程度の大きい用途で政令で定めるもの
路上駐車場
■路上駐車場の設置
○地方公共団体は、駐車場整備計画に 基づき路上駐車場
を設置
■駐車料金等
■路上駐車場の表示
･･･駐車場整備地区内の道路の路面に一定の
区画を限って設置される自動車の駐車のため
の施設であって、一般公共の用に供されるもの

## Slide 3: 駐車場等の分類
○一般に駐車場といわれるものを分類すると、概ね以下のとおり。
○駐車場法の「構造及び設備の基準」の適用を受けるのは、「一般公共の用に供する部分の面積が500㎡以上の路外駐車場」。
○自転車及び第一種原動機付自転車(50cc以下)は「自転車法」の対象
○駐車場法では「自動車※」（自動二輪車(普通自動二輪車、大型二輪車）を含む）が対象
※道路交通法第２条第１項第９号に規定する自動車
※ 駐車場法の「構造及び設備の基準」の適用対象
（一般公共の用に供する部分の面積が500㎡以上のものに限る）

## Slide 4
駐車場の整備状況（令和２年度末）
○ 駐車場総供用台数 ５４３．９万台
※駐車面積５００㎡未満の駐車場（コインパーキング等）や、特定の者が利用する駐車場（車庫等）等は
原則として統計に含まれない。
○ 自動車保有台数 ７８３２万台
○ 自動車１万台当たりの駐車台数 ６９４．５台
都市計画
駐車場
１１．５
０．６
１０．９
届出駐車場
２６０．３
１８８．１
６１．３
附置義務駐車施設３４４．２
２８３．０
路上駐車場
０．０６

## Slide 5: 駐車場の整備状況（令和２年度末）
○駐車場の量的整備が進む一方、自動車保有台数は近年横ばいで推移。
■駐車場台数の推移
■自動車保有台数の推移
増加台数(万台)
駐車場総供用台数
駐車場増加台数
（5年間）
544万台（R2）
総供用台数(万台)
増加台数(万台)
保有台数(万台)
自動車保有台数
自動車保有の増加台数
（5年間）
7832万台（R2）
■駐車場の需給状況に関する
地方公共団体アンケート
（令和3年国土交通省調べ）
【参考】駐車場台数の推移（直近５か年）
【参考】自動車保有台数の推移（直近５か年）
増加台数(万台)
総供用台数(万台)
増加台数(万台)
保有台数(万台)

## Slide 6: ２．附置義務駐車場

## Slide 7
附置義務制度の経緯
《改正経緯》
平成３年
・附置義務を課す建築物の床面積の最低下限の引き下げ
（特定用途では、2,000㎡→1,500㎡ （50万人以上）、1,000㎡（50万人未満） ）
平成６年
・荷さばき駐車施設に係る規定を追加（８８都市において規定を整備）R2.3時点
平成１８年
・自動二輪車駐車施設に係る規定を追加（１０都市において規定を整備） R2.3時点
○附置義務条例制定都市数と整備台数の推移
（万台）
（都市数）
都市数
整備台数
駐車場法改正
(平成3年)
（令和２年度末時点）

## Slide 8: 大都市における附置義務駐車場について
全国
東京23区
○全国において、過去約25年間で、駐車場台数は約3.0倍増加している一方で、自動車保有台数は約1.3倍にとどまっている。（令和２年度末現在）
○特に、東京23区においては、過去10年間で、駐車場台数は約1.22倍増加している一方で、自動車保有台数は約0.96倍と減少している。（令和２年度末現在）
○駐車場の附置義務により、都心部に駐車場が過剰に整備されることで、社会的損失が発生。

## Slide 9: ３．自動二輪車駐車場

## Slide 10: 自動二輪車駐車場の整備状況
注１ 駐車場の箇所数及び台数は、都市計画駐車場、届出駐車場、附置義務駐車施設、路上駐車場の合計値。
注２ 専用は、自動二輪車のみが駐車可能なスペース。
注３ 併用は、自動二輪車及び自動車（四輪車）がともに駐車可能なスペース。
（令和元年度末）
箇所数〔箇所〕
駐車場台数〔台〕
駐車場台数〔台〕
■自動二輪車駐車場の箇所数・駐車場台数
■保有台数１，０００台あたりの駐車場台数
自動二輪車駐車場
（１１台）
249箇所
2,599箇所
自転車等駐車場
での受入れ
（４４台）
54台※
○ 平成１８年、駐車場法改正により、駐車場法の対象に自動二輪車を追加。
○ 令和元年度末現在、全国の自動二輪車駐車場は２，５９９箇所。 （平成１８年比で、自動二輪車駐車場の箇所数は約１０．４倍に増加）
注１ 専用は、自動二輪車のみが駐車可能なスペース。
注２ 併用は、自動二輪車及び自動車（四輪車）又は自転車がともに駐車
可能なスペース。
自動二輪車
※小数点以下第１位を四捨五入しているため、内訳台数と合計台数は一致していない。
自動車
69台
※ 自動二輪車保有台数は、原動機付自転車(出典：市町村税課税状況等の調(総務省))、軽二輪車及び小型二輪車(道路運送車両法第４条)(出典：わが国の自動車保有動向(一般財団法人自動車検査登録情報協会))をあわせた数値を算出している。
駐車場台数（専用） 駐車場台数（併用）
自転車等駐車場（専用） 自転車等駐車場（併用）

## Slide 11: 自動二輪車駐車場の附置義務条例の策定・改正
○ 一定規模以上の建築物に対しては附置義務条例を制定・改正し、自動二輪車の駐車スペースを確保することが可能です。
◆附置義務駐車場条例の事例（福岡市）
※１ 川越市、福岡市、那覇市：商業地域・近隣商業地域の場合
※２ 延床面積が6,000㎡未満の場合に緩和措置有
◆附置義務駐車場条例の制定状況
対象区域：駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域の場合 ※１
建築物における駐車施設の附置等に関する条例（抜粋）
（駐車施設の附置）
第３条の２ 次の表の（あ）欄に掲げる地区又は地域内において，（い）欄に掲げる用途に供する建築物であつて（う）欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は，（え）欄により算定した台数を合計した台数以上の自動二輪車を収容することができる駐車施設を建築物又は建築物の敷地内に設けなければならない。ただし，規則で定めるものの用に供する建築物で，市長が特に認めるものについては，この限りでない。
○条例化の背景
自動二輪車の保有台数が増加しており、都心部においては、違法駐車も見られることから、自動二輪車の駐車施設の設置を新たに義務づけ
自動二輪車附置義務適用：
１０都市 （令和２年１月現在）
・塩竃市(H19.2.22施行)
・横浜市(H19.12.1施行)
・川崎市(H20.4.1施行)
・大阪市(H20.6.1施行)
・さいたま市(H21.4.1施行)
・川越市（H24.7.1施行)
・京都市(H26.10.1施行)
・神戸市(H27.12.18施行）
・福岡市（H29.4.1施行）
・那覇市（R2.1.1施行）

## Slide 12: ４．自転車駐車施策について

## Slide 13: 自転車駐車施策
○自転車等駐車場の整備
○附置義務条例による自転車等駐車場の設置
○放置禁止区域の設定と放置自転車の撤去
附置義務条例等を制定した都市数
出典：江戸川区提供資料
出典：（公財）自転車駐車場整備センター
出典：駅周辺における放置自転車等の実態調査の集計結果
（内閣府調査（平成26年3月）に令和元年度国交省調査を追加）
○自転車利用者へのマナー・ルールの向上
出典：江戸川区提供資料
・放置禁止区域の拡大（路線単位からエリア単位での指定）
○ これまでも自転車駐車施策として総合的な取組が行われてきたところ。

## Slide 14: 自転車駐車施策
出典：駅周辺における放置自転車等の実態調査の集計結果（国土交通省：令和4年3月）
○ 駐車可能台数は着実に増加し、放置自転車の台数は減少傾向。
自転車の放置台数及び、駅周辺の自転車等駐車場における駐車可能台数の推移

## Slide 15: 自転車駐車施策
出典：駅周辺における放置自転車等の実態調査の集計結果（国土交通省：令和4年3月）
駅周辺における自転車等駐車場等の設置状況－設置主体別設置状況
○ 多様な主体により整備が進んでいる。市区町村等による整備が半数以上を占めている。

## Slide 16: 自転車駐車施策
○ 地方公共団体の条例で、大量の駐車需要が生じる施設の新築、増築の際に自転車等駐車場の設置を義務づけることができる。
○ 条例のひな型として、標準自転車駐車場附置義務条例（S56）が作成されている。
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」
第5条（自転車等の駐車対策の総合的推進）
4 地方公共団体は、商業区域、近隣商業区域その他自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で定める区域内において百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で条例で定めるものを新築し、又は増築しようとする者に対し、条例で、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置しなければならない旨を定めることができる。
Chart: （都市）
| S56 | S60 | H5 | H10 | H11 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H21 | H23 | H25 | R1
 | 0 | 46 | 80 | 97 | 98 | 102 | 105 | 106 | 110 | 117 | 115 | 118 | 130 | 134 | 154 | 170
附置義務条例等を制定した都市数
出典：駅周辺における放置自転車等の実態調査の集計結果
（内閣府調査（平成26年3月）に令和元年度国交省調査を追加）
■附置義務に基づく自転車等駐車場の整備イメージ

## Slide 17: 自転車駐車施策
まちづくりの観点からの自転車等駐車場施策の推進
○自転車は環境にやさしく誰もが利用できる交通手段であり、「コンパクトシティ＋ネットワーク」を支える都市交通システムの一つとして重要な役割を担う
ことから、環境負荷の低減や地域の活性化等まちづくりの観点を踏まえ、戦略的に自転車等駐車場の整備を進めていくことが必要。
・まちづくりの観点から、効果的に自
転車の活用を推進するためには、
環境負荷の低減や地域の活性化
等、まちづくりにおける自転車の役
割を明確にすることが重要であり、
都市計画マスタープランや都市・地
域交通戦略等の総合的な計画に
自転車の役割や活用方策を位置
付け、計画的に推進。
都市交通計画等における自転車活用方策の位置づけ
・買い物客等は目的地となる施設の直近に短時間
駐輪する傾向があることを踏まえ、利便性の高い、
小規模な自転車等駐車場を面的に確保。
▲サインラック
▲自転車駐輪帯
小規模駐輪施設の配置（八王子市）
・鉄道駅のみならず、自
転車と公共交通の結
節点となる電停やバス
停周辺において、公共
交通の利用促進を図
るために自転車等駐
車場の整備を推進。
バス停・電停等における自転車等駐車場の整備
小規模駐輪施設の面的な配置
▲バス停付近に簡易駐輪場を整備
▲電停付近に自転車等駐車場を整備
・中心市街地等においては、
来街者の増加による地域の
活性化等を図るため、自転
車等駐車場の利用者に対し
て割引サービスを行う等、地
域と連携した取組も効果的。
地域と連携した自転車等駐車場の利用促進
第2次金沢交通戦略（金沢市）
「いたみんポイント」（伊丹市）
○ 放置自転車対策のための自転車等駐車場の整備等について、自転車利用者のニーズを的確に把握し、駐輪の量と質に応じたきめ細かい対応を図るため、自転車等駐車場施策の立案に必要な調査、計画手法の提案、駐輪対策のベストプラクティスの紹介等を目的に、平成24年11月に「自転車等駐車場の整備のあり方に関するガイドライン」を策定。
○ コンパクトシティの推進やコミュニティサイクル（シェアサイクル）への関心の高まり等を背景に、まちづくりの観点を踏まえた自転車等駐車場の整備方策等を追加し、平成28年9月にガイドラインを改訂。

## Slide 18: 自転車駐車場整備に関する支援制度
事業名 | 対象・概要 | 補助額 | 
 |  | 自治体 | 民間事業者
都市構造再編集中支援事業 （個別支援制度） | 「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化、災害からの復興、居住の誘導の取組等に対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靭な都市構造へ再編を図ることを目的に、市町村が策定する「都市再生整備計画」に位置づけられた自転車駐車場の整備に対する支援。 | ＜都市機能誘導区域内＞ 対象事業費の１／２ ＜居住誘導区域内等＞ 対象事業費の４５％ | （間接補助） ＜都市機能誘導区域内＞ 国：１／３ 地：１／３ 民：１／３ ＜居住誘導区域内等＞ 国：９／３０ 地：１１／３０ 民：１０／３０
都市再生整備計画事業 （社会資本整備総合交付金） | 地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的に、市町村が策定する「都市再生整備計画」に位置づけられた自転車駐車場の整備に対する支援。 | 対象事業費の ４／１０ 等 | （間接補助） 国：４／１５ 地：６／１５ 民：５／１５ 等
都市・地域交通戦略推進事業 （社会資本整備総合交付金） | 都市・地域における安全で円滑な交通を確保し、魅力ある都市・地域の将来像を実現するため、徒歩、自転車、自動車、公共交通の適正分担が図られた交通体系を確立することを目的に、地方公共団体が策定した「立地適正化計画」、「低炭素まちづくり計画」等において位置づけられた自転車駐車場の整備に対する支援。 | 対象事業費の １／３ 等 | （間接補助） 国：１／３ 地：１／３ 民：１／３ 等
道路事業 （社会資本整備総合交付金） | 都市計画道路整備に関する事業等として、地方公共団体が道路事業として実施する自転車駐車場（道路附属物）の整備に対する支援。 | 対象事業費の １／２ 等 | －
※ 個別施設に対する支援ではなく、地域のまちづくり計画等に対する支援となります。
※ 拡張も新設と同様です。
自転車駐車場整備に関する主な国土交通省の支援策（令和4年度）

## Slide 19
５．駐車場法の特例等

## Slide 20: 各法における駐車場関係の特例制度
根拠法 | 都市の低炭素化の 促進に関する法律 | 都市再生特別措置法 |  |  | 
条項 | 第20条 | 第19条の13 第19条の14 | 第62条の9 ～第62条の12 |  | 第106条
背景 | 〇 都市・交通の低炭素化やエネルギー利用の合理化の推進 | 〇 交通量の多い道路や幅の狭い道路に面した附置義務駐車施設による円滑な交通の阻害 〇 駐車施設の種類ごとの需給バランスの偏り | 〇 滞在の快適性及び魅力の向上のために必要な「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりの推進 |  | 〇 都市機能の誘導に伴う自動車流入量の増加
計画 | 低炭素まちづくり計画 | － | 都市再生整備計画 |  | 立地適正化計画
適用 区域 | 駐車機能集約区域 | 都市再生緊急整備地域内の区域 | 滞在快適性等向上区域 |  | 駐車場配置適正化区域
 |  |  |  | 駐車場出入口 制限道路 | 
内容 | 〇 附置義務駐車施設の集約化 | 〇 都市再生緊急整備協議会による駐車施設の種類ごとの位置及び規模に関する計画（都市再生駐車施設配置計画）の作成、当該計画に沿った附置義務の適用 | 〇 条例で定める規模以上の路外駐車場に対する届出・勧告制度 〇 附置義務駐車施設の集約化 | 〇 条例で定める規模以上の路外駐車場及び附置義務駐車施設の出入口設置規制 | 〇 条例で定める規模以上の路外駐車場に対する届出・勧告制度 〇 附置義務駐車施設の集約化
適用例 | ○ 長野県小諸市 ○ 港区（環状２号線・虎ノ門、品川駅北、六本木交差点、浜松町駅周辺地区） | ○ 千代田区（内神田一丁目 周辺地区） | － |  | ○長野県松本市 ○和歌山県和歌山市

## Slide 21: 駐車場法の特例①都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）
○駐車施設の機能を集約させる区域（駐車機能集約区域）
○集約駐車施設の位置・規模
低炭素まちづくり計画に以下の事項を位置づけ
駐車場法（現行）… 当該建築物の敷地内に駐車施設を設置する旨の条例を定めることが可能
一定規模以上の建築物を新築・増築等しようとする者の駐車施設の設置義務
・当該建築物の敷地内に駐車施設を設置する旨（現行通り）
・当該建築物の敷地内又は集約駐車施設に駐車施設を設置する旨
・集約駐車施設に駐車施設を設置する旨
の条例を定めることが可能
＜イメージ＞
駐車施設が各建築物に設けられ、非効率な自動車交通が発生
・駐車待ち車両による渋滞
・駐車施設を探す車両の移動
特例措置により駐車施設を集約
・都市の自動車交通を整理
・歩いて暮らせるまちづくりを促進
※詳細については、国土交通省ＨＰ（ http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000040.html ）をご覧下さい。
駐車場法の特例措置
○低炭素まちづくり計画に駐車機能集約区域（駐車施設の機能を集約させる区域）並びに集約駐車施設に関する事項を記載した場合、駐車機能集約区域内で建築物の新築、増築等をしようとする者に対し、条例で、集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨等を定めることができる。

## Slide 22: 駐車場法の特例②都市再生特別措置法
○市町村長への届出
・ 特定路外駐車場を設置しようとする者
・ 設置に着手する３０日前までに届出
○勧告
・ 届出の内容が基準に適合しない場合
・ 市町村長は設置者に対して必要に応じて勧告
（出入口の設置箇所・構造の変更、誘導員の配置等）
特定路外駐車場･･･§106
(条例で定める一定規模以上の路外駐車場)
集約駐車施設･･･§107
○附置義務駐車施設の集約化
条例により集約駐車施設等への駐車施設の設置を義務付け
＜路外駐車場＞
＜附置義務駐車施設＞
集約駐車施設
○駐車場配置適正化区域（都市機能誘導区域内）・・・§８１⑥１
歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域
立地適正化計画（市町村が策定）
○路外駐車場配置等基準・・・ §８１⑥２
路外駐車場の配置及び規模の基準
（例）・歩行者交通量の多い道路に面して出入り口を設けないこと
・道路から個々の駐車マスへの直接の出入りがされないよう出入り口の集約を行うこと
○集約駐車施設の位置及び規模・・・§８１⑥３
集約駐車施設の位置及び規模に関する事項
※詳細については、国土交通省ＨＰ（http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000040.html）をご覧下さい。
条例に基づき当該建築物の敷地内に駐車施設を設置
駐車場法（現行）
３パターンの条例が制定可能に。
①集約駐車施設内に設置させる
②建築物の敷地内に設置させる
③①か②のどちらかに設置させる
駐車場法の特例

## Slide 23
計画区域
D
制度活用前
（原則、建物単位で設置）
制度活用後
新たな駐車場の
建設が不要に
（新たな都市開発事業）
（例）延べ床面積
250㎡ごとに１台
（東京23区内商業地域での
特定用途の建築物）
○協議会で下記の内容の計画を作成
・附置義務台数を低減等
・駐車場の配置を柔軟化
A
B
Dの附置義務駐車場
として活用可能に
備蓄用倉庫や荷さばき駐車場として活用可能に
C
○都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成30年法律第22号）により創設【第19条の13、第19条の14】
○都市再生緊急整備地域において、都市再生緊急整備協議会が一定の区域において、附置義務駐車場の台数と配置に関する計画を定める。
○条例による一律的規制内容は適用されず、計画に即して駐車場を設けることで足りる。（条例に計画に即して駐車場を設ける旨が定められていることが必要。）。
○「都市再生駐車施設配置計画の作成と運用に関する手引き」を公表（平成30年7月）
都市再生駐車施設配置計画制度のイメージ
駐車場法の特例③都市再生特措法 都市再生駐車施設配置計画
※手引き等については国土交通省HP（ http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000040.html ）をご覧下さい。

## Slide 24: 駐車場法の特例④都市再生特措法 滞在快適性等向上区域
○都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和2年法律第43号）により創設 【第46の2、第46条の14等】
○滞在快適性等向上区域において、①路外駐車場配置等基準、②駐車場出入口制限道路、③集約駐車施設の位置・規模を定めることにより、①路外駐車場の配置の適正化、②にぎわいの中心となる道路への出入口設置制限、③附置義務駐車施設の集約化等を図ることが可能となる。
○改正に関して、令和2年9月に「標準駐車場条例の改正に関する技術的助言」を発出。
※技術的助言等については国土交通省HP（ http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000040.html ）をご覧下さい。
○「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域（滞在快適性等向上区域）において、届出が必要となる路外駐車場の規模及び配置の基準を定め誘導する等、まちなかの路外駐車場の配置を適正化。
まちなかの路外駐車場の面的な配置適正化
○ フリンジ駐車場の設置による区域内への自動車流入の抑制、自動車と歩行者の動線の分離等により、安全・快適で歩きやすいまちなかを形成。
まちなかのメインストリート等における
路外駐車場の出入口規制
○ 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域（滞在快適性等向上区域）において、メインストリートなどの交流・滞在空間として重要な道路を「駐車場出入口制限道路」に指定し、路外駐車場からの自動車の出入りを抑制。
○ 歩行者の安全性・快適性が向上。沿道のオープンスペースでの交流・滞在や様々なイベント等の実施がしやすい公共空間を形成。
附置義務駐車施設の集約化
○ 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域（滞在快適性等向上区域）において、附置義務駐車施設を集約化することにより、安全・快適で歩きやすいまちなかを形成。
駐車場法（現行）
条例に基づき当該建築物の敷地内に駐車施設を設置
３パターンの条例が制定可能に。
①集約駐車施設内に設置させる
②建築物の敷地内に設置させる
③①か②のどちらかに設置させる
駐車場法の特例
附置義務駐車施設
集約駐車施設

## Slide 25
○路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道、公園等までの経路のうち１以上を、障害者等が円滑に利用できる経路（路外駐車場移動等円滑化経路）にしなければならない。
○経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りではない。
○出入口の幅は、８０ｃｍ以上とすること。
○通路の幅は、１２０ｃｍ以上とすること。
○５０ｍ以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。
○傾斜路は、次に掲げるものであること。
・幅は、段に代わるものにあっては１２０ｃｍ以上、段に併設するものにあっては９０ｃｍ以上とすること。
・勾配は、１／１２を超えないこと。ただし、高さが１６ｃｍ以下のものにあっては、１／８を超えないこと。
・高さが７５ｃｍを超える（勾配が１／２０を超えるものに限る）ものにあっては、高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けること。
・勾配が１／１２を超え、又は高さが１６ｃｍを超え、かつ勾配が１／２０を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。
○特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設（路外駐車場車いす使用者用駐車施設）を１以上設けなければならない。ただし、専ら自動二輪車の駐車のための駐車場については、この限りでない。
○幅は、３５０ｃｍ以上とすること。
○路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその付近に表示をすること。
○路外駐車場移動等円滑化経路（下記②）の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
バリアフリー法に基づく特定路外駐車場の移動等円滑化基準
バリアフリー化された路外駐車場のイメージ
※上記の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる特定路外駐車場については、国土交通大臣がその装置が上記の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。
①路外駐車場車いす使用者用駐車施設
②路外駐車場移動等円滑化経路
◆移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令（平成18年国土交通省令第112号）
○路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表示
○有効幅３５０ｃｍ以上
○移動等円滑化経路
○路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表示

## Slide 26: ６．機械式駐車装置の安全対策

## Slide 27: 機械式駐車装置の安全対策
○「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」・同「手引き」の作成
・製造者、設置者、管理者、利用者の各主体が取り組むべき事項をとりまとめ
・消費者庁と連携して、関係団体に対して安全対策の強化及び適正利用の推進を要請。
・消費者安全調査委員会による事故等原因調査の報告書を踏まえ、ガイドラインを公表。（H26年10月）
・ガイドラインに示された各関係主体の取組を分かりやすく整理した「手引き」を公表。（H28年9月）
○大臣認定制度の改正（駐車場法施行規則）
・駐車場法に基づく大臣認定制度の下で、装置の安全性についても一体的に審査・認定を行う仕組みを構築
・安全性に係る審査について第三者的な専門機関が審査を行う「登録認証機関」の制度を創設（H26年12月）
○ＪＩＳ規格の制定
・立体駐車場工業会が機械式駐車装置の安全性に関する基準について、JIS規格を制定（H29年5月）
（機械式駐車設備の安全要求事項（JIS B 9991））
○「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」・同「ガイドブック」の作成
安全性に係る基準等の制定
安全確保の周知・啓発
適切な維持管理
・機械式駐車設備の適切な管理のために管理者等が行うべき事項、保守点検業者の選定に当たって留意す
べき事項、保守点検契約に盛り込むべき事項のチェックリスト等をとりまとめた指針を作成。（H30年7月）
・管理者等が保守点検契約を確認する際の参考となるよう、標準保守点検項目や、点検周期の目安も提示。
・立体駐車場工業会が維持管理に関する指針の内容を解説した「ガイドブック」を作成。（H30年12月）

## Slide 28: 機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン （Ｈ２６．３公表、Ｈ２６．１０改定）
○ 機械式立体駐車場の安全対策検討委員会（座長： 向殿政男 明治大学名誉教授）の検討成果を踏まえ、平成２６年３月、「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」を公表し、消費者庁と連携して、関係団体に対して安全対策の強化及び適正利用の推進を要請。
○ その後、消費者安全法に基づく消費者安全調査委員会において事故調査報告書がとりまとめられたことなどを踏まえ、同年１０月、ガイドラインの改定（「５． 関係主体間の連携・協働による取組」の追加）を行い、関係団体に対して既設の装置に関する安全対策及び適正利用の一層の推進を要請。
１. 製造者の取組
装置内への立入防止のための閉鎖性確保（ゲート、柵の設置等）
装置の稼動状況に対する視認性確保（操作盤の位置、モニター等）
安全性に配慮した操作方法（安全確認ボタン、緊急停止ボタン等）
人の転倒、転落等を防止するための開口部、障害物等の除去
装置のインターロック機能の確保、安全センサーの設置
非常時を想定した構造・設備の確保（退避場所、非常口等）
残留リスク及び適正な使用方法に関する説明、注意喚起等
等
２. 設置者の取組
１．の要件を満たす装置の使用
設置場所、気象条件、使用条件等を考慮した装置選択
装置内への立入防止のための閉鎖性確保（ゲート、柵の設置等）
入出庫時の不要な人の立入抑止（子供の待機場所、荷物の積み下ろし場所等の確保）
装置内の視認性確保（照明設備の設置等）
残留リスク及び適正な使用方法に関する説明、注意喚起等
等
３. 管理者の取組
利用者に対する操作方法、注意事項等に関する書面説明の徹底
装置の安全確保のための維持保全、専門技術者による定期的な点検の実施
事故等発生時の対処
管理責任者の選任・明示及び実施方法等に関する文書作成・閲覧
委託契約等における実施主体・方法等の明示
等
４. 利用者の取組
装置の危険性を再認識した上での利用
他人の鍵、ボタン押し補助器具等の使用禁止
装置内の無人確認の徹底
運転者以外の乗降室外での乗降、やむを得ず同乗者が立ち入る場合の退出確認の徹底
乗降室内に長時間とどまらないこと
等
５．関係主体間の連携・協働による取組
既設装置について、製造者、保守点検事業者、設置者、管理者、利用者の関係主体は協議の場を設け、連携・協働して安全対策に取り組むこと
製造者、保守点検事業者は、協議の場において、装置のリスク、安全な利用方法等について説明を行うこと。これを踏まえ、設置者、管理者は、利用者に対する説明の徹底を図るとともに、製造者、保守点検事業者の参画の下、利用者への教育訓練を実施すること
利用者は、教育訓練への参加等により装置のリスクを十分認識した上で、適正な利用を心がけること
https://www.mlit.go.jp/common/001056799.pdf
本文はこちら→

## Slide 29
○「機械式立体駐車場の安全対策のあり方について」（平成26年３月機械式立体駐車場の安全対策検討委員会報告書）を踏まえ、関係主体が早期に取り組むべき事項をまとめた「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」を公表。
○機械式立体駐車場の安全対策及び適正利用のさらなる推進のため、一般の方にも一層分かりやすくなるよう、ガイドラインに基づく安全対策の具体的な実践例や関連する過去の事故事例等を取りまとめ、写真やイラストも交えて解説を加えた手引きを作成。（平成28年9月公表）
写真：外部者の侵入を防ぐ前面ゲートと柵の設置例
イラスト１
操作盤から離れた場所で視認性を確保する、無人確認ボタン
イラスト２
ボタン押し補助器具の使用と装置内立ち入りが容易のために起きた死亡事故例
イラスト３
入庫後の安全確認不足による死亡事故例
管理者向け自己チェックシート
「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」の手引き
本文はこちら→https://www.mlit.go.jp/common/001145272.pdf

## Slide 30: 駐車場法施行規則の改正 （平成２７年１月１日施行）
国土交通大臣
（地方整備局長等）
申 請 者
申請
認定
立体駐車場
工業会
申 請 者
申請
認定
国土交通大臣
（地方整備局長等）
申 請 者
④認定
登録認証機関
②安全機能の
認証
①安全機能の
認証申請
登録
＜駐車場法施行規則の改正＞
○ 大臣認定制度の下で、装置の安全性についても一体的に審査・認定を行う仕組みを構築。
○ 安全性に係る審査について、第三者的な専門機関が代行審査を行うための「登録認証機関」の制度を創設。
安全機能の
審査（任意）
構造・設備のみ審査
③申請
構造・設備の審査
安全機能の審査
○ 駐車場法施行令第１５条に基づく大臣認定制度の下で、同条に規定する特殊の装置（以下「機械式駐車装置」という。）の構造・設備と併せて安全性を確保することを目的に、駐車場法施行規則を改正。
＜経過措置＞
・既設の装置については、新省令施行後も、引き続き大臣認定の効力があるものとみなす。
・新省令の施行日から１年６月の間に限り、新省令の施行前に大臣認定を受けた型式の装置の設置を認める。
（＝平成28年6月末に経過措置期間が終わり、新たな大臣認定を受けた装置の設置が義務づけ。）
○機械式駐車装置の認定状況（R3.9末現在）
二段・多段方式 １７８件 平面往復方式 ２３件 エレベータ方式 １５４件
多層循環方式 ３２件 水平循環方式 ９７件 垂直循環方式 １８件 合計：５０２件
※詳細については、国土交通省ＨＰ（http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000068.html）をご覧下さい。

## Slide 31
機械式駐車設備の安全基準のＪＩＳ化
○平成２７年１月より駐車場法に基づく大臣認定制度を開始。登録認証機関（公益社団法人立体駐車場工業会）
が定めた認証基準により安全性を審査。
○平成２８年３月、公益社団法人立体駐車場工業会が認証基準をもとにＪＩＳ原案を作成。日本工業標準調査会の
審議を経て、本日（平成２９年５月２５日）、JIS規格（機械式駐車設備の安全要求事項（JIS B 9991））として制定。
国際標準規格（ISO12100）に対応し、大臣認定制度の整合した安全基準が確立。
○今般のＪＩＳ規格の制定を契機として、わが国の安全で高品質な機械式立体駐車場の海外展開をより一層推進。
<二段・多段方式>
< 大型装置 >
・周囲柵と前面ゲートを設置すること。
・装置内に人が残っていることを検知する
センサーを設置すること。
・装置の使用中に次の利用者が操作でき
ないようにするための暗証番号等の機
能を設けること。
・非常停止ボタンを設置すること。
周囲柵
前面ゲート
非常停止ボタン
人感センサー
カメラ、モニター
機械類の安全性を確保するための国際標準規格（ISO12100）
機械式駐車設備の安全要求事項（JIS B 9991)
安全要求事項の基本的な考え方
安全要求事項のイメージ
・装置内に人が残っていることを検知する
センサーを設置すること。
・装置内を確認するためのカメラやモニターを設置すること。
・装置の使用中に次の利用者が操作でき
ないようにするための暗証番号等の機
能を設けること。
・非常停止ボタンを設置すること。
機械類の安全性確保のための国際標準規格に対応
非常停止ボタン

## Slide 32: 機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針（Ｈ３０．７公表）
○ 適切な知識や技術力を持った保守点検業者をどのように選定すれば良いか？
○ 保守点検の業務内容や責任範囲について、どのように契約上、明確化するか？
○ 不具合情報等を把握し、確実に保守点検業者へ引き継ぐための仕組みはどうすべきか？
機械式駐車設備の維持管理に係る課題
「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」
機械式駐車設備の知識に乏しい、ビルオーナーや管理組合の方などが、自ら管理している機械式駐車設備を、駐車場法施行令に定める技術的基準に適合させるための指針等が必要
管理者等 ： 適切な維持管理、適切な保守点検業者の選定
設置者 ： 管理者への適切な情報提供等
保守点検業者 ： 適切な保守・点検の実施、点検結果の報告・アドバイス等
製造業者 ： 部品の供給、維持管理に関する問い合わせに対応する体制整備等
定期的な保守・点検の実施、作業報告書等の文書の保存、安全標識等による利用者への注意喚起等
契約金額だけでなく、担当者の能力、会社概要等を総合的に評価
管理者等、設置者、保守点検業者及び製造業者の役割
機械式駐車設備の適切な維持管理のために管理者等がなすべき事項
管理者等が保守点検業者の選定に当たって留意すべき事項
保守点検契約に盛り込むべき事項のチェックリスト
○ 管理者等が、保守点検事業者が行う点検内容・点検周期を確認する際や契約書に点検内容・点検周期を記載する際に参考とするための具体的なツール
「機械式駐車設備標準保守点検項目、点検周期の目安」
■標準保守点検項目 ～ 機械式駐車装置の類型に応じた標準的な点検項目（安全装置、乗降領域等）の一覧
■点検周期の目安 ～ 機械式駐車装置の類型に応じた標準的な点検項目ごとの点検頻度の目安の一覧
本文はこちら→https://www.mlit.go.jp/common/001244925.pdf

## Slide 33: 機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針の一部見直し（R3.9）
機械式駐車設備に関する専門的な知識を有していない、ビルオーナーや管理組合といった機械式駐車設備を管理されて いる方などにとって、保守点検事業者が行う点検内容・点検周期が適切かどうかの確認や、契約書の点検内容・点検周期の参考となるよう「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」を平成３０年に策定
近年、機器等の交換が実施されなかったことによる事故が発生しているため、本指針に示す「機械式駐車設備標準保守点検項目」について、交換を促進できるよう項目を見直し
また、本指針では、所有者及び管理者から製造者への設備の適切な維持管理に係る問い合わせに対応する仕組みを製造者において整備することとしており、この仕組みを引き続き所有者及び管理者のほか、保守点検事業者も理解する必要があるため、「保守点検事業者の選定に当たって留意すべき事項のチェックリスト」を見直し
所有者、管理者、設置者、保守点検事業者及び製造者への周知、積極的なご活用をお願いします
詳細はコチラ→
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000086.html

## Slide 34: ７．まちづくりと連携した駐車場施策

## Slide 35: まちづくりにおける駐車場政策のあり方検討会について
駐車場政策については、これまでも「まちづくりと連携した駐車場施策ガイドライン」の発出等により、まちづくりと駐車場との連携を促進してきたところであるが、昨今の社会情勢の変化等もふまえつつ、道路交通の円滑化のみならず、居心地の良い歩きたくなるまちづくり、土地の有効活用など、より包括的なまちづくりを見据え、今後の駐車場政策のあり方について検討を行う。
検討趣旨
検討体制
スケジュール
検討会の構成
検討内容
まちづくりと駐車場政策の関係
駐車場法のこれまでの成果
社会情勢の変化や将来動向をふまえた課題
量的充足から質的向上に向けた今後のあり方 等
学識経験者、駐車場関係団体、地方公共団体等
関係行政機関（国交省、警察庁）
委員 | 有識者 | 岸井 隆幸（座長） | 一般財団法人計量計画研究所 代表理事
 |  | 大沢 昌玄 | 日本大学 理工学部 土木工学科 教授
 |  | 小早川 悟 | 日本大学 理工学部 交通システム工学科 教授
 |  | 野澤 千絵 | 明治大学 政治経済学部 政治学科・地域行政学科 教授
 |  | 小嶋 文 | 埼玉大学 理工学研究科 環境科学・社会基盤部門 准教授
 | 駐車場関係団体 | （一社）全日本駐車協会 （公社）立体駐車場工業会 （一社）日本自走式駐車場工業会 （一社）日本パーキングビジネス協会 | 
 | 地方公共団体 | 東京都 千代田区 金沢市 神戸市 和歌山市 | 
オブザーバー |  | 国土交通省（道路局、住宅局、自動車局）、警察庁（交通局） | 
事務局 |  | 国土交通省 都市局 街路交通施設課 | 
令和４年度 | 第１回 | 令和４年１０月５日
 | 第２回 | 令和４年１２月１５日
 | 第３回 | 令和５年１～２月頃
まちづくりにおける駐車場政策のあり方検討会HP ＜https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000103.html＞

## Slide 36: まちづくりと連携した駐車場施策ガイドライン（基本編）
○附置義務駐車場の原単位の見直し ＜地区別、用途別等で原単位を見直し＞
○地域ルールの策定 ＜地域の特性に応じた特別なルールの導入、駐車場の集約整備＞
○都市再生駐車施設配置計画制度等を通じた附置義務駐車場の適正化
・適切な駐車場の整備が必要な地域がなお存在する一方、過剰な供給が生ず地域もあるなど、様々な現状。
・特に、公共交通機関のアクセスが優れる大都市等においては、附置義務駐車場の利用率の低下が見られる。
・また、地方都市では、駐車場の過剰な供給が、まちの魅力の低下、市街地への投資減退を起こすという、
「負のスパイラル」の懸念。
１．駐車場施策に関する現状と課題
駐車場供用台数が伸びる中、自動車保有台数は鈍化する等、駐車場施策は転換期
・適正な需要に見合った、量的なコントロールが必要。
また、総量のみならず、荷さばきや自動二輪車等、用途別の適正化も重要。
・公共交通機関の利便性の向上等、駐車場の需要の適正化も重要。
・都市空間の魅力減退、市街地の空洞化等に対して、駐車場の位置・配置など「質」的なコントロールが重要。
２．駐車場施策の基本的考え方
量的、質的な観点から、まちづくりの一環として駐車場施策に取り組むべき
３．駐車場の量的供給の適正化
きめ細かく需給量を把握
将来の需給バランスを予測
駐車場の供給量を適正化
ガイドラインの詳細はこちら→ https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000085.html

## Slide 37: まちづくりと連携した駐車場施策ガイドライン（基本編）
４．まちづくりと連携した駐車場施策
○駐車場のあり方・施策の検討に際して、まず、自らの都市が目指すべき将来の都市像を明確化
１ 目指すべき都市像
○来訪者が安心して快適に移動できるよう、歩行者優先エリアを設定し、歩行者中心の賑わいある街路空間を構築
２ 歩行者中心の街路空間を構築すべきエリア
○歩行者中心の街路空間とする、トランジットモール化する等、それぞれの街路ごとに「性格づけ」
３ 街路ごとの「性格づけ」
○土地利用、交通、社会経済動向のみならず、民間活動等の実施状況など、様々なデータを取得し、分析
４ 多角的な状況分析に基づく検討
○附置義務に係る「地域ルール」の活用 ○フリンジ駐車場への集約化
○様々な土地利用施策等との連携を通じた駐車場の立地誘導、出入口のコントロール等
５ 駐車場の配置の適正化
○行政が計画に基づき街路空間を構築、民間事業者の建築等を誘導する＜計画論的アプローチ＞とともに、近年、民間による個別の自発的なイベント・まちづくり活動の積み重ねにより、街路空間のあり方を変えていく＜民間主導アプローチ＞の動きも。
○地区レベルのスケールで民間と公共が議論し、地区のあり方（地区ビジョン）を公共・民間が共有する仕組みを導入
６ 歩行者中心の街路空間の構築に向けた様々なアプローチ
○継続利用か、他用途へ転換か、既存駐車場は検証。
○良質な駐車場ストックは有効活用しつつ課題対応
○有用性が少ないものは、利用転換を誘導
７ 駐車場の有用性の検証
○有用性が少ないと評価された駐車場は、市街地における貴重な空間として、まちの賑わい創出に活用する等、土地利用転換を誘導
８ 駐車場の土地利用転換・利活用の促進
○ 置義務駐車場制度の緩和・隔地駐車場 ○ 立地・出入口コントロール
○ 駐車場の再配置（リロケーション）
○ 民間によるまちづくりの取り組みとの連携（社会実験ほかスタートアップへの支援） 等
５．駐車場の配置の適正化に資する仕組み
６．駐車場の多様なニーズへの対応
７．荷さばき・自動二輪駐車場等への対応