## Slide 1
Punto del contacto | 
Agente: | Empresa operadora:
Estibador: | Capitán del puerto:
Muelle: | Guardia Costera:
Empresa del remolcador: | Otros:
Confirmar por adelantado antes de la entrada al puerto
Decidir en caso de terremoto, si hay Tsuanmi
Terremoto, Tsunami llega !!
Información del terremoto (Fecha - ) |  |  | 
Hora h m | Escala M | Lugar | Intensidad sísmica
Información del tsunami |  |  | 
Alerta de Tsunami Advertencia de Tsunami Aviso de Tsunami |  |  | 
Tiempo de llegada de Tsunami m |  | Altura estimada m | 
Desición del capitán |  |  | 
Evacuación de emergencia Permanecer junto al muelle Evacuación a tierra
Lista de comprobación en caso de Tsunami
Respuesta a Tsunami
(Política básica )
Información del puerto y del barco |  | 
Puerto: |  | Dirección de atraque: Entrante o Saliente
Muelle de atraque: |  | Muelle: Diseño sísmico o no
Nombre del barco: |  | Tonelaje bruto:
Tipo de barco: | Tribulatión: | Carga:
Información básica | 
Zona de agua segura: desde ( ) , ( ) Grado ( )m Profundidad de agua: m Localización: Latitud: Longitud: Distancia de fondeadero a zona de agua segura: m Tiempo para llegar a la zona de agua segura: minutos | 
Lugar del área de evacuación en tierra : | Sistema de manipulación: Remolcador ( si ・ no )
Nombre:
【Puerto: 】 Barco de carga
El capitán deberá decidir
Confirmar la información sobre Tsunami por adelantado, si es posible. | Altura máxima estimada de Tsunami: m ( Hora de llegada: )
Respuesta al tsunami ( Política básica ) |  |  |  |  | 
Nivel de la advertencia | Altura de Tsunami | Durante el atraque |  | Durante el fondeo | 
 |  | En～minutos | Mas de～minutos | En～minutos | Mas de～minutos
Alerta de Tsunami | Mas de 3m |  |  |  | 
Advertencia de Tsunami | 1～3m |  |  |  | 
Aviso de Tsunami | Menos de 1m |  |  |  | 

## Slide 2
□ ① Interrumpir la operación de carga
□ ② Avisar a la tripulación
□ ③ Suspender la salida (parada de motores y de empuje si existieran)
□ ④ Considerar si el remolcador, el portuario y el personal de Puerto son necesarios o no
□ ⑤ Confirmar que el material de atraque a bordo está disponible (grúa, brazo de carga, rampa de fuelle, etc...)
□ ⑥ Confirmar la idoneidad de la ruta de salida (proximidad de peligros, otros barcos en dicha ruta)
□ ⑦ Desamarrar o cortar los amarres
□ ⑧ Avisar a Puerto después de salir (departamentos encargados o a la empresa operadora)
□ __________________________________________________________
Lista de respuestas básicas
□ ① Avisar a la tripulación
□ ② Afianzar amarres / Apretar los frenos de los cabrestantes del amarre
□ ③ Suspender el anclaje
□ ④ Parar los motores y el empuje si existieran (para evitar daños en los muelles, crecidas)
□ ⑤ Decidir o dar instrucciones para la interrupción de las operaciones de carga, etc...
□ ⑥ Revisar los equipos impermeables (cerrar todas las puertas impermeables /salidas, etc…)
□ ⑦ Avisar a Puerto (departamentos encargados o a la empresa operadora )
□ ⑧ Revisar los medios para obtener la información más actualizada
( Preparar los botes siguiendo las indicaciones del Capitán o el Administrador del Puerto, etc…)
( Revisar la zona de agua segura por adelantado para la evacuación de emergencia)
( Revisar la zona de seguridad, la ruta de evacuación a tierra )
□ __________________________________________________________
【Puerto: 】 Barco de carga
□ ① Avisar a la tripulación
□ ② Revisar la zona de seguridad, la ruta y el tiempo necasario para la evacuación, etc…
□ ③ Dar instrucciones a la tripulación para la evacuación a tierra
□ ④ Llevar a cabo los trabajos necesarios a bordo hasta que la evacuación esté completada
(Desacoplar las uniones como los equipos de carga entre el barco y el muelle )
□ __________________________________________________________
Evacuación a tierra
Cuando el barco queda a la deriva en el muelle de atraque, los amarres se pueden romper y los equipos de carga y descarga, como las grúas, etc., pueden caerse; así que la tripulación deberá ser evacuada a la zona de seguridad.
Evacuación de emergencia
Permanecer junto al muelle
Atención en caso de deriva (puntos adicionales）
(Rellenar de lo posible)
Revisar en todo momento la información actualizada sobre Tsunami (en TV, Radio o VHF)
Confirmar con el Capitán y el Administrador del Puerto, etc… la presencia de Tsunami
________________________________________________________________________________________________________________
*Revisar en todo momento la información sobre l
Tsunami ( en TV, Radio o VHF )
*Revisar en todo momento la información sobre
Tsunami ( en TV, Radio o VHF )
*Revisar en todo momento la información sobre
Tsunami ( en TV, Radio o VHF )
( minutos)
( minutos)
( minutos)
( minutos)
( minutos)
( minutos)
( minutos)
( minutos)
( minutos)
( minutos)
( minutos)
( minutos)
( minutos)
( minutos)
( minutos)
( minutos)