## Slide 1
作成要領
報告資料では、本ページは削除してください
○走行環境条件付与手続に先立ち作成する検討資料

## Slide 2
主な記載内容
作成のポイント・注意点
章
1
2
3
4
作成要領（資料の全体構成）
事業概要
及び
走行環境条件
自動運転車
について
自動運行装置の
安全設計
リスクシナリオ
及び対応
並びに試験方法
事業概要
走行環境条件(ODD）
これまでの走行実績
自動運行装置の構成
自動運行装置のインターフェース
自動運行装置の機能
障害物の検知能力
危機回避制御
冗長構成
ODD内におけるリスクシナリオ
ODD外となるシナリオ
不具合・機能障害のシナリオ
期間、場所、事業内容等、全体像を簡潔に整理する
ODD（道路、気象、交通、自車状況等）を 網羅的にかつ簡潔に提示する
走行実績に基づいて、手動介入が生じる箇所や頻度等、自動運行装置の実力を明確化する
事業、走行場所等に依らない車両及び自動運行装置の基本的な仕様を記載する
自動運行装置と運転者、保安要員等との役割分担、責任分界点を明確に説明する
自動運行装置が可能な動的運転タスクを明確化する
事業、走行場所等に依らない自動運行装置による 認知・判断・制御の基本的な安全設計思想を示す
急な不具合や故障に対して、車両、自動運行装置が備える安全確保策について説明する
事業、走行場所等に応じて、走行ルート内に存在するユースケースを類型化した上で、想定されるリスクシナリオを固有・特殊なものも含めて漏れなく抽出し、対応策を説明する
対応策の妥当性について、テスト方法（実車、シミュレーション等）やテスト条件、パラメータについても説明する
5
その他
その他の安全確保の取り組み
1～4章に該当しない、その他の取組を記載する
作成優先度
優先度 中
（2・3章の次に作成）
優先度 高
（最初に作成）
優先度 高
（最初に作成）
優先度 中
（2・3章の次に作成）
優先度 低
（必要に応じて作成）
報告資料では、本ページは削除してください

## Slide 3
本資料の取り扱い
本資料を
作成いただく目的
資料の
公開範囲
走行環境条件付与手続に先立ち、申請事業者様の実施内容の安全性について、“網羅的”な確認を “効率的”に行うために作成ただくものです
本資料は、各事業者様の事業・技術を比較する目的で作成いただくものではありません
本資料は国土交通省、及び、国土交通省が指名する有識者にのみ共有を行います
本資料の一般への公開はいたしません
将来的に公開を行う場合、過去に作成いただいた分を含め、公開の範囲・方法について、 作成いただいた事業者様と協議させていただきます
報告資料では、本ページは削除してください
その他
各事業様の事業・技術に応じた固有の事情については、本資料の項目、記載方法の例示に依らず、必要な説明の追加や記載方法の修正を行ってください

## Slide 4
資料の構成（目次）
1. | 事業概要及び走行環境条件 | 
 | 1）事業概要 | 7
 | 2）走行環境条件 | 8
 | 3）走行環境の詳細 | 10
 | 4）これまでの走行実績 | 12
2. | 自動運転車について | 
 | 1）自動運行装置の構成 | 17
 | 2）自動運行装置のインターフェース | 20
 | 3）自動運行装置の機能 | 26
 | 4）運転者引継ぎについて（Lv3のみ） | 32
 | 5）ドライバー監視システム（Lv3のみ） | 33
3. | 自動運行装置の安全設計 | 
 | 1）障害物の検知能力 | 35
 | 2）危険回避のための制御 | 36
 | 3）冗長構成 | 45
 | 4）障害物衝突時の対応 | 47
 | 5）安全確保のその他取り組み | 48
4. | リスクシナリオ及び対応並びに試験方法 | 
 | 1）リスクシナリオ | 50
 | 2）ODD内リスクシナリオ | 51
 | 3）ODD外リスクシナリオ | 57
 | 4）不具合・機能故障のシナリオ | 59
5. | その他 | 
 | 1）その他安全確保の取り組み | 61
目次、ページ番号については実際の資料構成に合わせて、 適宜、修正/更新してください

## Slide 5
項目の構造化案(作成資料の全体像)
事業概要
及び
走行環境
条件
事業概要
走行環境条件
走行環境の詳細
これまでの走行実績
運行エリア／ルート、運行時間
運行車両
運行形態・運転者有無
道路状況（道路区間、道路構造など）
環境条件（気象状況、交通状況など）
走行条件（自車速度、走行状況など）
インフラ協調・保安要員等
走行条件に係る上記以外の項目
想定される他交通・障害物
ルート上の危険箇所
ルート概要・主要ポイント
走行実績
ヒヤリハット等を踏まえた改善事項
大項目
中項目
小項目
車両諸元及び写真
自動運行装置の基本構成
センサー構成の詳細
自動運転車
システムの構成
インターフェース
自動運行装置の
機能
システムの状態遷移
作動開始条件・作動停止条件
装置と保安員の責任分界点
作動状況の確認方法
実行可能な動的運転タスク
リスク最小制御の挙動、運転再開方法
自己位置の推定方法
他システムとの連携（路車協調等）
判断が困難な状況への対応（緊急車両、車両故障・事故発生時、警察官指示対応）
運転者引継ぎ（TOR）
※Lv3のみ
ドライバー監視システム※Lv3のみ
TORを発報する条件
TORの方法及び引継がれたことの通知方法
TOR発報後MRMが作動するまでのタイミング
TOR発報後の縮退運転の方法
運転を引き継げる状態にないとみなす基準
引き継げない状態を検知した場合の動作
自動運転車
大項目
中項目
小項目
自動運行 装置の 安全設計
検知可能な範囲・最小単位
障害物の認識方法、識別可能な内容
障害物の
検知能力
冗長構成
認知、予測、判断及び操作に係る
各機能の信頼性ブロック図
各機能の故障モード及び故障検知方法 並びに障害があった場合の制御
安全確保の その他取組
走行環境の整備・点検
交通参加者に対する注意喚起など
交差点（特に右折時）、横断歩道、合流・分岐、バス停の安全走行戦略
危険回避のための 制御
障害物回避のために停車した場合の 運転再開方法
障害物等と衝突した場合の制御・対応
車内安全の考え方（例：減速度・加速度の設定、車内設備の装備 等）
障害物を検出した際の制御
急な飛び出しを検知した場合の制御
ODD 外となる シナリオの検討
設定された走行環境条件の範囲外となることの認識、及び安全停止
リスク
シナリオ
・ 対応
・ 試験方法
不具合・機能障害のシナリオ
センサー、電子計算機、アクチュエータの不具合又は機能障害の検知、及び安全停止
その他
安全の確保に必要な車両設計の考え方
走行環境の構築や地域との連携の考え方
ODD 内 リスクシナリオの検討
走行環境条件内において想定されるリスク
報告資料では、本ページは削除してください

## Slide 6
事業概要及び走行環境条件
○走行環境条件付与手続に先立ち作成する検討資料

## Slide 7
運行エリア/ルート
運行場所 ：××県××市内
運行ルート ：××駅～××駅
1-(1). 事業概要
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
運行時間
運行時間 ：10:00～13:00
便数 ：×台
夜間運行 ：無し
運行車両
車両提供企業 ：××社
車両名 ：××
車両タイプ ：バス
自動走行レベル ：レベル4
想定利用台数 ：××台（将来的な増加予定台数は約×台）
使用実績 ：他実証での使用実績無し
運行形態・
運転手有無
車内管理者 ：有り（安全確保の役割を担う）
遠隔監視 ：有り（1人×台まで監視可能）
一般利用客 ：有り（シートベルト着用必要有り）
定員数 ：××名
運賃 ：無料
事業概要
事業目的 ：××市の運転手不足への対応
実施期間 ：2024年×月～×月
実施体制 ：××社（運行主体）、××社（運行管理）
【××駅外観】
【車両外観】
【運転手・遠隔監視者】
××駅行 |  | 
10 | 00 | 30
11 | 00 | 30
12 | 00 | 30
▲▲駅行 |  | 
10 | 10 | 40
11 | 10 | 40
12 | 10 | 40
【時刻表】
作成例
イメージ画像
イメージ画像
イメージ画像
運行形態・運転手の有無がわかる画像（遠隔監視モニタを監視する監視者の写真等）

## Slide 8
1-(2). 走行環境条件
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
走行条件
自車速度
  自車の運行速度が××km/h以下
  実勢速度は約××km/h ※サンプリング数：××台、時間帯：10:00～13:00
交通状況など
  緊急自動車が走路にいないこと
  走路を妨げる障害物や交通参加者がいないこと
  歩車分離 有り／無し
道路区間
  走行距離：約×km
  走行時間：一周約××分
道路構造
  道路種別：専用道
  車線幅員：×m
  法定速度：××km/h
  車線数 ：片側一車線
  走行道路に急な勾配はなく、平坦な道
インフラ 協調・保安要員等
インフラ協調
  交差点 ：歩道上の交通参加者情報が受信でき ていること
  信号協調：受信した信号情報とカメラによる信号 判定が一致していること
保安要員
  運転席 ：有り／無し
  遠隔監視 ：有り／無し
  駆け付け要員 ：有り／無し
環境条件
道路状況
気象状況
  降雨、降雪によりセンサー認識率が××%を下回らないこと
  外気温が×°を下回らず、路面が凍結していないこと
  濃霧注意報が発令していないこと
運行時間
  10:00～13:00
走行環境
条件に係る
上記以外の項目
作成例
オンデマンド形態の場合は、
走行エリアの面積や最長走行時間を記載
（例）走行時間：最長××分
私有地等で法定速度がない場合、制限速度を記載
その他、自動運転走行に必要な固有の走行環境条件があれば、追記してください（任意）

## Slide 9
通行車両に
関する
前提条件
1-(2). 走行環境条件
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
交通環境に
関する
前提条件
作成例
対応箇所 | 維持・管理方法
草木の剪定 | 道路管理者による走路近傍の草木の状態を情報共有してもらい、春・夏は月に一度、秋冬は2月に一度道路管理者から業者へ剪定の依頼をする
工事情報 | 道路管理者のもつ工事予定情報を共有してもらい、走路近傍の工事予定の場合は運行を一時休止する
路車協調システム | 道路管理者から路車協調システムの使用許可を事前にもらい、定期的な点検など、システムの保全の協力を得る ※使用するインフラシステムについての詳細は2-(3). 自動運行装置の機能・他システムとの連携(p31)に記載
路上駐車 | 走路における路上駐車対策について、自治体・県警の協力を要請する
対応箇所 | 維持・管理方法
緊急車両 | 施設管理者の責任のもと、走路内に緊急車両が存在しない環境の維持を行う

## Slide 10
1-(3). 走行環境詳細
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
交通環境
他交通
  歩行者と車が混在し、一周あたり、×~××台の車と ××～××名の歩行者に遭遇
  歩者分離が施されている
  自動運転バス同士のすれ違い頻度：×回/周
障害物
  落下物、動物などの障害物が予想される
作成例
その他
  歩行者のためのガードレールなどのインフラを活用
  時間ごとの気象データを取得、記録する
6
1
3
5
4
〇〇駅
〇〇駅
ルート地図 概要
ルート
減速走行箇所
運行開始地点
運行停止地点
停留所
待避所
道路標識
交差点
分合流箇所
死角
横断歩道
一時停止
2

## Slide 11
1-(3). 走行環境の詳細
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
主要ポイント
【②××交差点】
【③××横断歩道】
【⑥ ××交差点】
【⑤ ××交差点】
【①××交差点】
【④一時停止】
作成例
イメージ画像
イメージ画像
イメージ画像
イメージ画像
イメージ画像
イメージ画像
交差点や一時停止など、 走行環境の中で特に重要なポイントを網羅的に記載
GPS受信状況が悪化し、かつ特別な対応が必要な個所等があればそれについても記載
交差点手前××m～通過まで、××km/hで減速走行
一時停止後、交差点通過まで徐行運転
安全確保の観点で
二段階停止が有効な個所があればその旨も記載

## Slide 12
1-(4). これまでの走行実績
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
走行実績
認可申請を行う走行環境の走行実績は必ず記載
※申請区間と同じ場所は補足として他の走行実績を記載
実験概要
  走行期間：20××年×月～×月
  運行場所：××県××市
  総走行距離：約×××km
  車両提供：××社
道路状況
  道路種別：専用道
  法定速度：××km/h
  車線数：片側一車線
環境条件
  冬は降雪あり
走行状況
  自車の運行速度が××km/h以下
その他の条件
  特になし
【車両外観】
【走行経路】
ヒヤリハット等を踏まえた改善事項
’20××/××/××
  センサーの死角から自転車が近づき、接触を回避するため緊急停止を行った →過去実験から各種センサーの個数を増やし、死角 を減らした
’20××/××/××
  信号青の状態で自動運行装置が停止し、乗務員が手動切り替えを行った →センサーの信号灯色識別機能を新たに追加した
作成例
イメージ画像
地図

## Slide 13
1-(4). これまでの走行実績
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
事故内容
事故発生日 | 20××/×/××
車両区分 | ××
概要 | 運行車と駐輪されていた子供用自転車が接触
発生内容 | 運行車が左折時、道路脇に駐輪されていた子供用自転車と接触し緊急停止をした
要因 | 子供用自転車のサイズが検知可能範囲以下のものだった 左折時のセンサーの死角にあったと考えられる
対策 | 運行車搭載センサーの個数を増やし、従来のセンサーより性能の高いものを搭載した
作成例

## Slide 14
1-(4). これまでの走行実績
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
基本的な
運行方式のうち
手動介入があったもの
6
1
2
3
5
4
××駅
××駅
ルート地図 概要
作成例
（補足）詳細は第×項（または●頁）にて説明
基本的な運行方式
交差点・信号・横断歩道等、特に技術的な検証が必要となる交通シーンについて記載してください
必要に応じて追加資料で写真等を用いて詳細を説明してください
No. | 交通 場面 | 運行方式 （交通場面概要） | 手動介入状況 | 改善措置 ・その他対応策 | 改善後の手動介入頻度（％表示） | 改善後の手動介入回数 （％表示）
 |  |  |  |  | 改善前 | 改善後
(例) | ① | 交差点通過 （右折・信号有） | xxxxx |  | （×％） | （●％）
No. | 交通 場面 | 運行方式 （交通場面概要） | 手動介入状況 | 改善措置 ・その他対応策 | 改善後の手動介入頻度（％表示） | 改善後の手動介入回数 （％表示）
 |  |  |  |  | 改善前 | 改善後
(例) | ① | 交差点通過 （右折・信号有） | xxxxx |  |  | 

## Slide 15
1-(4). これまでの走行実績
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
その他
交通場面で
手動介入があったもの
6
1
2
3
5
4
××駅
××駅
ルート地図 概要
作成例
（補足）詳細は第×項（または●頁）にて説明
その他交通場面 前頁に含まれない交通シーンで、
手動介入があったものについて
記載してください
No. | 交通 場面 | 運行方式 （交通場面概要） | 手動介入状況 | 改善措置 ・その他対応策 | 改善後の手動介入頻度（％表示） | 改善後の手動介入回数 （％表示）
 |  |  |  |  | 改善前 | 改善後
(例) | ③ | 直進 （直線・歩車分離） | xxxxxx |  | （×％） | （●％）
No. | 交通 場面 | 運行方式 （交通場面概要） | 手動介入状況 | 改善措置 ・その他対応策 | 改善後の手動介入頻度（％表示） | 改善後の手動介入回数 （％表示）
 |  |  |  |  | 改善前 | 改善後
(例) | ③ | 直進 （直線・歩車分離） | xxxxxx |  |  | 
必要に応じて追加資料で写真等を用いて詳細を説明してください

## Slide 16
自動運転車について

## Slide 17
2-(1). システムの構成
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
車両 スペック
車種 | 車名 | ××
 | 型式 | ××
 | 通称名 | ××
仕様 | 車両重量(kg) | ×,×××
 | 乗車定員(名) | ×× (客席××+立ち乗り×+運転席)
燃料の種類 | 種類 | リン酸鉄リチウムイオン
 | 充電仕様 | CHAdeMO ××kW
 | 充電時間(h) | ××
原動機 | 定格出力(kW) | ××
 | 最大出力(kW) | ××
ブレーキ | ブレーキ方式 | 油圧ディスク
走行 性能 | 走行速度(km/h) | 0～×××
 | 最小回転半径(m) | ××
 | 航続距離(km) | ×××
車両画像
【車両前面】
【車両側面】
車両寸法
作成例
車両寸法・
センサ搭載位置等を記載
ββββ
pppp
qqqq
rrrr
xxxx
yyyy
zzzz
αααα
ssss
tttt
uuuu
イメージ画像
イメージ画像

## Slide 18
2-(1). システムの構成
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
システム 基本構成
作成例
Camera
Radar
LiDAR
IMU
GNSS
MAP
Perception
Planning
Control
Localization
Vehicle
Interface
認知
判断
制御
センサー
車両
物標位置
自己位置
目標軌道
目標速度
舵角・車速
指示舵角
指示加速
舵角・車速
指示舵角
指示加速
舵角
車速
自動運行装置・車両のシステム基本構成を記載 （不足・過剰分は車両システムに合わせて適宜修正）

## Slide 19
2-(1). システムの構成
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
センサー
詳細
センサー
取付位置
センサー | 役割
Long Range LiDAR | 長距離の障害物検知
Short Range LiDAR | 短距離の障害物検知
Object Detection Camera | 障害物の識別
Light Recognition Camera | 光の認識
RADAR | 障害物検知
車外マイク | サイレン音検知
【上視点】
【横視点】
作成例
【凡例】
  Long Range LiDAR
  Short Range LiDAR
  Object Detection Camera
  Light Recognition Camera
  RADAR
【センサー構成】
Long Range LiDAR(×4)
Short Range LiDAR(×3)
Object Detection Camera(×5)
Light Recognition Camera(×1)
RADAR(×5)
センサーの
レイアウト、検出方向等が分かるように記載
必要に応じて補足資料等を追加し、死角が存在しないことを示してください

## Slide 20
2-(2). インターフェース
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
システム
状態遷移
【走行開始時】
【立往生時】
【発着時】
【緊急車両遭遇時】
作成例
【警察官指示時】
【車両故障時】
遠隔監視者がいる場合は、その役割・責任範囲も明記すること
運転者
自動運転車
バス停まで
マニュアル運転
自動運転で次のバス停
まで走行
障害物停止
走行
継続
自動運転モードへの切り替え＆発進許可
運転者
自動運転車
次のバス停
までマニュアル運転
自動運転走行
ODD外れ/異常検知による停止
停止通知
運転者
自動運転車
発進許可操作
自動運転で次のバス停
まで走行
発進許可
待ち通知
自動運転で次のバス停
まで走行
発進許可
待機中
運転者
自動運転車
避ける必要があればマニュアルで退避
自動運転走行
緊急車両検知による停止
停止通知
次のバス停までマニュアル運転
運転者
自動運転車
次のバス停
までマニュアル運転
自動運転走行
交通誘導員
検知による停止
停止通知
運転者
自動運転車
マニュアル運転可能な故障か確認
自動運転走行
車両故障検知による停止
停止通知
次のバス停までマニュアル運転
※マニュアル運転不可の場合は走行中止
×××
乗務員の責任タスク
×××
自動運行装置の責任タスク
※退避不要の場合、緊急車両検知終了後自動で再発進可能

## Slide 21
2-(2). インターフェース
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
自動運転
システム 作動開始・停止・再開条件
開始条件
  車内管理者がHMI画面の運行開始ボタンをタッチ
  停止状態から発進時、車内管理者による目視の安全確認を行う
  停止状態から発進時、各種センサーが障害物を検知していないことを確認
停止条件
  車内管理者がHMI画面の運行停止ボタンをタッチ
  車内管理者がHMI画面の手動モード切替ボタンをタッチ
再開条件
  車内管理者による安全確認後、手動運転
作動状況の
確認方法
HMIによる監視
【HMI画面】
【HMIの設置場所】
作成例
実際のHMIの画面イメージ
HMIが搭載されている場所がわかる写真

## Slide 22
2-(2). インターフェース
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
運行装置と保安員の
責任分界点
タスク | 作業 | 自動運行装置 | 車内管理者 | 遠隔監視者
運転タスク | 走行前安全確認（車外） |  |  | 
 | 走行前安全確認（車内） |  |  | 
 | 自動運転開始/終了指示 |  |  | 
 | 発進操作 |  |  | 
 | 自動運行装置の作動監視 |  |  | 
 | ODD外や車両・システム故障の検知 |  |  | 
 | ODD外や故障検知時の対応 |  |  | 
 | 走行継続不可の場合の車両移動 |  |  | 
 | 緊急車両の存在検知 |  |  | 
 | 緊急車両遭遇時の対応 |  |  | 
 | 警察官指示への対応 |  |  | 
運行オペレーション | ドア開閉指示 |  |  | 
 | 乗降の完了確認 |  |  | 
 | 料金収受 |  |  | 
 | 乗客へのアナウンス・サポート |  |  | 
 | 立席など危険行為への対応 |  |  | 
 | 急病人の救護 |  |  | 
 | 事故発生時の対応 |  |  | 
作成例
※それぞれのタスクにおいて責任が分担される主体に✓を入れる
遠隔操作者/監視者がいる場合、その役割、違いを明確にする
作業項目は運行形態に合わせて、
適宜、変更・追加してください

## Slide 23
2-(2). インターフェース
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
遠隔システム
定義
システム構成イメージ・構成図
作成例
遠隔システムのシステム構成イメージや構成図
通信
通信規格
  4G・5Gによる通信
  冗長性確保のため、2回線を併用
通信遅延
  通信の遅延状況は～～～により、常時監視を行う
  走行環境における実測上最大遅延 上り：×××msec ➡ ××km/hで××mの走行 下り：×××msec
  遅延が×××msec以上となった場合、緊急停止に移行 ※有人運転時の空走距離以下となる条件で設定
  通信遅延時、途絶時でも、自動運行装置による 緊急停止による停車は可能
遠隔システム
遠隔監視者
  遠隔監視者一人につき3台の車両を監視
  監視者は●種免許の保有者とする
遠隔システム
  運転視野
    前方、側方、後方の映像を表示（通常の運転手と同等以上）
    サブモニターで、乗降口・車内映像を表示
  計器情報
    車両速度、計器類の作動状態等の確認が可能
  音
    集音マイクにより、車内及び車両周辺の音声データを確認可能
    スピーカーにより、車内・車両周辺との会話が可能
遠隔監視・操作の記録
  遠隔監視者による遠隔操作、自動運行装置への指示を記録
  その前後××秒間のモニター表示画像、モニター操作記録、車内通話データを合わせて保存
監視者に対し、実際のドライバーに近い情報が提供されているかがポイント
遠隔操作が必要なものはレベル3以下の運行が前提となる

## Slide 24
2-(2). インターフェース
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
遠隔システム
詳細
システム構成・HMI
作成例
全体構成*1
監視者に提供される情報
遠隔監視用HMI①
遠隔監視用HMI②
操舵ハンドル
×××スイッチ
緊急停止スイッチ
監視者が実際に見る画面イメージが分かるような
画像・HMI図・説明等を記載してください。
ペダル等その他HMI機器の写真・説明
実際の写真を使用して説明しても良い
遠隔監視者による監視の全体イメージがわかる写真・説明等を記載
(遠隔監視者・モニタ等が含まれるもの等)
監視者に対し、実際のドライバーに近い状態で必要な情報が提供されているかがポイント
  前後左右の画像が、実際の運転席と同じ位置関係で確認可能

## Slide 25
2-(2). インターフェース
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
遠隔監視者の責任範囲
運用体制
遠隔監視者
詳細
運用の観点 | 確認ポイント | 対応
遠隔監視体制 | 遠隔監視を行う台数 | 一人あたり×台の監視を行う
 | 監視を行う地域 | 地域Aで×台、地域Bで×台
 | バックアップ体制 | 遠隔監視時等、複数台の同時監視が困難な状況では、監視補佐員が監視を 引き継ぐ
トレーニング方法 | システムへの習熟 | 操作方法やシステム特徴について、××時間以上の事前トレーニングを行う 社内にて年1回の実技試験を行い、技能認定を行う
 | 走行環境の理解 | 現地を実際に走行し、走行環境及びリスクシナリオへの理解醸成を行う
運用オペレーション | 休憩・交代 | 従事時間の上限を×時間/日とし、連続×時間ごとに××分の休憩を設ける
作成例
※運行装置と保安員の責任分界点の記載に対応して記載
担当するタスク | 責任範囲 | 対応
自動運転中 | 自動運行装置の監視 | 自動運行装置の作動状況の監視を行う
ドア開閉指示 | 自動運行装置の監視 | ドア付近の安全性を確認した上で、開閉ボタンを操作する
発進操作 | 自動運行装置の監視 | 車両周辺・車内の安全を確認し、自動運行装置に発進許可を行う
緊急車両対応 | 運転者（車内管理者）の支援 | 緊急車両接近時、車内管理者へ通知し、指示を行う
事故対応 | 運転者（車内管理者）の支援 | 事故や緊急事態が発生した場合、車内管理者への指示を行うとともに、必要な緊急連絡先への通報を行う
・・・ |  | 
複数エリアの監視を行う場合

## Slide 26
2-(3). 自動運行装置の機能
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
実行可能な動的運転
タスク
動的運転タスク | 実行可否
経路追従機能 | ×
障害物検知機能 （経路内障害物検知） | ×
障害物検知機能（注視エリア） | ×
前車追従/カットイン減速 | ×
歩行者検知（横断歩道） | ×
巻き込み検知 | ×
飛び出し検知 | ×
衝突判定機能 | ×
障害物回避 | ×
レーンチェンジ機能 | ×
経路逸脱走行機能 | ×
動的運転タスク | 実行可否
信号認識 | ×
交差点通過 | ×
公道合流 | ×
発進 | ×
到着 | ×
緊急車両検知 | ×
異常/ODD外れ検知機能 | ×
インフラ連携 | ×
AEB機能 | ×
作成例
車両として有している機能であっても、 事業で使用しない場合は×とする

## Slide 27
2-(3). 自動運行装置の機能
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
実行可能な動的運転
タスク
【経路追従機能】
【前車追従/カットイン減速】
【障害物検知機能（経路内障害物検知）】
作成例
カメラで認識した区画線情報を基に走行軌跡を算出し、加減速・舵角を制御する
速度
センサで検知した障害物の手前で停止するよう徐々に減速する制御を行う。
速度
前方の車両やカットインしてくる車両をセンサで検知し、衝突を防ぐために速度を制御する
注視エリア
停止線
【障害物検知機能（注視エリア）】
××により注視エリアや仮想停止線を設定し、注視エリアに物標を検出した場合、仮想停止線にむけて減速を行う。
凡例
自車
走行経路
注視エリア
前頁で記載した『自動運行装置が実行可能な動的運転タスク』について、その内容及び当該機能が動作する条件について抜け漏れなく記載すること
必要に応じてページを追加してください

## Slide 28
2-(3). 自動運行装置の機能
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
自己位置
推定方法
自己位置推定機能
  方式：
    NDT(Normal Distributions Transform) Scan Matching法による自己位置推定
    RTK-GNSS
    磁気マーカー（一部区間のみ）
    IMU (慣性計測装置)
  入力：地図点群、センサ点群、EKF(Extended Kalman Filter)で推定した自己位置
  出力：自己位置、自己位置推定の確からしさ(スコア)
  バックアップ：RTK-GNSSとIMUを組み合わせる
  地図の種類：ポイントクラウド
自己位置推定の方式
  【通常時】
  地図点群・センサ点群により自己位置推定を行い、 自動走行する。
  【MRM移行時】
  LiDAR故障時以外：地図点群・センサ点群により 近辺に停車する。
  LiDARの故障時：磁気マーカー設置区間であれば 磁気マーカーを、それ以外の区間であればRTK-GNSS を用いて近辺に停車する。
作成例
自己位置推定の信頼性・冗長性
  （主系統）LiDARなどで測定した特徴物と高精度地図データの位置を照合し、自車位置を推定する
  （バックアップ）RTK-GNSSとIMUを組み合わせる
  主系統の異常時のみ、バックアップに切り替え、MRMにより停車する
自己位置が判断できなくなった際の対応
  自己位置推定信頼性低下時はMRMに移行、冗長的に行っているRTK-GNSS・磁気マーカを用いた自己位置推定にて近辺に自動停車する
搭載されている自己位置推定方式については網羅的に記載してください
通常走行時とMRM作動時でそれぞれ制御に使用する位置推定方式が明確に分かるよう記載してください
必要に応じて、推定方式の詳細説明やビジュアル・ポンチ絵等を追加してください
必要に応じて
自己位置推定方式の冗長性を保つ方法について
ビジュアル・ポンチ絵等により補足してください

## Slide 29
2-(3). 自動運行装置の機能
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
他システム
との連携
連携を行うインフラシステムの基本仕様
  スマートポール
  整備事業者名：××社
  通信形態：Wi-Fi
  通信遅延：上り×秒／下り×秒
  通信距離：××m手前から自動車へ情報を送付
  検知対象：歩行者、自転車、自動車、それぞれ 高さ50cm以上のものを検知
  自車システムのみで最低限の安全性を確保しつつも、システムが認知できない範囲の物標情報をスマートポールから通信で取得し、判断に使用する
  スマートポールのインフラには××のセンサーを使用し、障害物の速度を測り車体へデータを提供する
  ※基本的に自車で必要な認識を行い、安全性の底上げの為に利用する
インフラシステムの冗長性の確保
  インフラシステムから信号を受信できない場合
    車載カメラにより通常の制御を実施
  インフラシステムとカメラ認識結果が異なる場合
    停止線で停車し、安全確認後乗務員により運転再開
作成例
インフラによる情報取得内容・範囲
  センサーの設置位置：地上から高さｘmの位置
  センサーから奥行××m、幅××mの歩道を検知可能
インフラシステムの内容、動作原理、
センサーの検知範囲等について
図表やポンチ絵等を用いて
説明を補足してください
ない場合は 本ページは削除してください

## Slide 30
2-(3). 自動運行装置の機能
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
判断が 困難な状況への対応
警察官による指示
  運行車は前方に立つ警察官を障害物と認識し、減速・停止を行う
  運行車が××秒間継続して停止した場合、自動的に自動運行を終了する
緊急車両
  車載マイクがサイレン音を×秒間継続してサイレン音を検知
  遠隔監視システムから運行車に対し緊急車両の接近を通知
  運行車は自動で停車し、自動運行を終了
※車内に設置するマイクで約××m離れたサイレン音を検知
※※検知するサイレン音の種類を正確に認知することが困難なため、広くサイレン音を検知する仕様
回避不可能な障害物
  運行車は前方の障害物を検知し、減速・停止する
  運行車が××秒間継続して停止した場合、自動的に自動運行を終了する
作成例
他にもあれば、追記してください

## Slide 31
2-(3). 自動運行装置の機能
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
リスク
最小化制御の挙動
及び
運転再開
方法
MRMの挙動
  異常/ODD外れを検知するとMRMが作動する。 交差点など、停車禁止区間を走行中は、路肩駐車可能な 位置まで移動し停車する。
  MRM開始後に乗務員によりオーバーライドが行われた場合、MRMを中断する
  MRM発動時、他バスへ警告信号を発報する
MRMへ移行するケース
  ODD外となるケース / 条件
    自動運転中の経路からの逸脱 / 横位置ずれ量が××m以上
    故意のハンドル操作
    急な強い降雨・降雪 / ××mm/h以上（降雪は×mm/h以上）
    濃霧 / 視程×××m以下
    走路上の障害物が一定時間以上移動しない
    速度超過 / ××km/h以上
    照度不足 / ×××Lux未満
  機器に不具合が生じたケース
    検知機器の故障
    制御用ECUの故障
    操舵アクチュエータの故障
    主ブレーキの故障
    速度制御の故障
    自動運行システム用電源の故障
運転再開方法
MRMが作動した原因が解消したことを乗務員が確認し、自動運転の 開始許可を行う。システムが周囲の安全を確認し、運転を開始する
作成例
MRM作動時の実際のHMI画面等のイメージ画像
停止
  異常を検知した際、路肩の停車可能位置まで移動し、停車する
凡例
自車
走行経路
【MRMによる停止】
【MRM発生時の画面】

## Slide 32
2-(4). 運転者引継ぎについて
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
TOR
TORを発報する条件
  ODD外となった場合（以下のケース）
    システム故障検知
    経路逸脱が予測される
    一定以上の雨量を上回った場合
    降雪・凍結が想定される場合
    ドライバーが運転を引き継げる状態にないと判断された場合
    緊急車両の接近を検知した場合
    障害物を認識して停車後、障害物が取り除かれない場合
TORの方法及び引き継がれたことを知らせる方法
  運転手HMI（右写真）にて通知
TOR発報後、MRMが作動するまでのタイミング
  ××の場合、TOR発報と同時にMRMが作動
  ××の場合、TOR発報から×秒後にMRMが作動
TOR発報後の縮退運転の方法
  ××の場合、 TOR発報と同時に、××Gの減速度で減速を開始する
作成例
実際のHMI取り付け位置がわかる写真
TOR発動時の画面HMI画面
TOR発報～×秒後にMRMが作動することについて、
×秒の設定根拠を記載
TORなしでMRMが発動するケースがある場合、
そちらも記載してください
Lv4の場合は対象外ため、
（TORは存在しない） 本ページは削除してください

## Slide 33
2-(5). ドライバー監視システムについて
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
ドライバー
監視システム
監視対象としている状態 | 脇見 | 閉眼 | 昏倒
システムでの状態認識 |  |  | 
運転を引き継げる状況にないと判断する基準 | ドライバーの顔の向きを判定し、進行方向に対して一定の閾値を超えた状態が×秒以上続いた場合 | ドライバーの開眼状を判定し、閉眼した状態が×秒以上続いた場合 | ドライバーの顔の向きを判定し、進行方向に対して一定の閾値を超えた、もしくは 未検出の状態が×秒以上続いた場合
運転を引き継げる状況にないと判断した時の対応 | TOR発報し、×秒後にMRMが作動する | TOR発報し、×秒後にMRMが作動する | TOR発報と同時にMRMが作動する
ドライバーの昏倒を
システムで検出できていることが分かる写真
ドライバーの脇見を
システムで検出できていることが分かる写真
作成例
ドライバーの閉眼を
システムで検出できていることが分かる写真
Lv4の場合は対象外ため、 本ページは削除してください

## Slide 34
自動運行装置の安全設計

## Slide 35
3-(1). 障害物の検知能力
事業概要及び
走行環境条件
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
検知可能
範囲
環境条件
  降雨、降雪により、センサーの認識率が××%を下回らない
  外気温が×°を下回らず、路面が凍結していないこと
  濃霧注意報が発令していないこと
  夜の運行実施無し
検知範囲
  前方：～××m
  後方：～××m
  左右：～××m
  ※悪天候時は前後～××m、 左右～×m
検知単位
  ××cm～検知可能
  ※××cm未満の障害物認識不可
死角
  車両下：～××cm
  車両前方：～××m
  車両横：～××ｍ
障害物の
認識方法、識別可能な内容
自動運転車
【死角・横視点】
【検知範囲・上視点】
認識対象 | 使用センサー | 基本性能（実際）
歩行者 | 物標用カメラ | ××cm以上の大人の歩行者を検知が可能 （××ｍ先の××cm以上の大人歩行者を検知）
 | 長距離LiDAR | 
 | 近距離LiDAR | 
自転車 | 物標用カメラ | 縦方向の自転車の認識が可能（××ｍ先の××cmの自転車の認識が可能）
 | 長距離LiDAR | 
 | 近距離LiDAR | 
車両 | 物標用カメラ | 車両の種類を識別可能（トラック・バス・乗用車）
 | 長距離LiDAR | 
 | 近距離LiDAR | 
 | RADAR | 
交通信号 | 信号用カメラ | 信号灯色の識別可 （認識率××％）
その他 障害物 | 物標用カメラ | 上下××°～××° 左右××°～××° ××ｍ先の○○mm×○○mmの 反射率××％の 物標の検知が可能
 | 長距離LiDAR | 
 | 近距離LiDAR | 
作成例
××m
××m
××m
××m
××m
××m
××m
××m
【死角・正面視点】
死角
死角
センサーのスペックではなく、 実際の性能を記載してください

## Slide 36
3-(2). 危険回避のための制御
事業概要及び
走行環境条件
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
障害物
検出時の
制御
自動運転車
前提
  ××cm×××cm×××cm以上の障害物を車両前方××mで検知すると減速、停止（ブレーキカ××）、制動距離約××
  路駐車などの静止障害物を、対向車線にはみ出さずに同一車線内にて回避する
  ※降雨・降雪時の制動距離は伸びる
障害物回避の制御
  対象障害物が静止していること、オブジェクトの種別を 確認し回避を行う
  回避対象との横方向マージンを確保し、加速度(/ジャーク)制限内にて最適な経路を計画し回避を行う
制動距離
【制御フローチャート】
作成例
車速[km/h]
xx
××
××
経路長[m]
(停止限界距離)
通常の減速
最大減速度 ××[m/s^2]
加加速度 ××[m/s^3]
急減速
最大減速度 ××[m/s^2]
加加速度 ××[m/s^3]
Yes
通過
No
急減速
通常の減速
Yes
No
障害物の大きさは××cm四方以下か？
車線からはみ出さずに回避可能か？
回避
Yes
通常の減速で停止可能な距離か？
No
降雨、積雪などの環境条件により制動距離が変化する場合、 そのケースも記載

## Slide 37
3-(2). 危険回避のための制御
事業概要及び
走行環境条件
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
歩行者等の飛び出し検知制御
自動運転車
歩行者飛び出し検知の制御
  歩行者/自転車の移動予測線を算出
  自社の経路/速度計画と照らし合わせ、衝突が予想される場合、衝突予測地点手前で停止する
  ガードレール、生け垣などで車道と分断された位置に歩行者がいる場合、衝突予測は行わない
  通常の減速で停止位置までに停止できない場合、急減速を行う
作成例
停止位置
注視エリア1
移動予測線
【制御フローチャート】
No
急減速
通常の減速
Yes
No
通常の減速で停止可能か？
歩行者/自転車を検出
ガードレールや生け垣等で道路と
分断されているか？
移動予測線を算出
歩行者/自転車と
衝突可能性があるか？
No
Yes
Yes
No

## Slide 38
3-(2). 危険回避のための制御
事業概要及び
走行環境条件
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
交差点の
安全走行
戦略
自動運転車
交差点右折時の制御
  判断線に向かう過程で、注視エリアに物標の有無を認識
  注視エリアに物標を××mで認識した場合は仮想停止線にて停止し、物標が存在しなくなるまで待機
  物標が存在しなくなった時点で注視エリア認識を解除し、右折開始
対向直進者と衝突する、走行を妨害する場合
  対向車レーン自動車、バイクの相対位置・速度・予測進路を認識し、一時停止したのち右折した場合に対向車に衝突しないことが確認できた場合に右折する
横断しようとする歩行者と接触、通行を妨害する場合
  横断歩道上および周辺歩道の歩行者の位置と予測進路を認識し、一時停止したのち右折した場合に歩行者と接触しないことが確認できた場合に右折する
  右折開始後に歩行者が急に方向転換あるいは加速してきて接触の危険がある場合は、横断歩道手前で急停止する
作成例
注視エリア1（対向車の有無）
  ～××km/hで進入してくる対向車を検知し、停止可能な範囲を設定
  注視範囲は××m
注視エリア2（自車進行可否）
  右折合流先に停車車両などを検知して右折可否の判断に用いる
  注視範囲は××m
【注視エリアの設計】
凡例
自車
走行経路
注視エリア
判断線
仮想停止線
仮想停止線
注視エリア1
注視エリア1
停止線
停止線
注視エリア2
注視エリア2

## Slide 39
交差点右折時の制御
  停止判断線に向かう過程で、注視エリア1・2に物標の有無を認識
  注視エリアに物標を××mで認識した場合は仮想停止線にて停止し、物標が存在しなくなるまで待機
  物標が存在しなくなった時点で注視エリア認識を解除し、右折開始
信号灯の色に基づく横断の警戒
  信号機の色に基づき歩行者の横断に警戒が必要と 判断された場合に横断歩道用の減速計画を行う
横断しようとしている対象が存在する場合
  横断しようとする対象が存在する場合には一時停止を行い、歩行者等の横断してきた際の衝突地点への到達時間および自車経路への到達時間をもとに自車が先に通過するか歩行者等に譲るか判断を行う
横断歩道で停車しても歩行者が渡らなかった場合
  車両は一時停止し車内管理者が適切な対応を行う
横断歩道の死角対策
  高さ30cm以上は距離にかかわらず2D LiDARで検知可能なため、路上横臥者は死角なく検知可能
3-(2). 危険回避のための制御
事業概要及び
走行環境条件
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
横断歩道の
安全走行
戦略
自動運転車
作成例
【注視エリアの設計】
注視エリア1（横断が想定される歩行者の有無）
  5km/hで進入してくる歩行者を検知して停止可能な範囲を設定
  注視範囲は××m
判断線
仮想停止線
凡例
自車
走行経路
注視エリア
仮想停止線
注視エリア1
注視エリア2
注視エリア1（横断者の有無）
  横断歩道上の物標を検知するため、注視エリアを設定
  注視範囲は××m
判断線

## Slide 40
3-(2). 危険回避のための制御
事業概要及び
走行環境条件
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
合流・分岐の安全走行
戦略
自動運転車
合流時の制御
  合流時の過程で、注視エリア1・2に物標の有無を認識
  注視エリアに物標を××mで認識した場合は合流動作を一時停止し、物標が存在しなくなったことを確認後、合流制御を再開
分岐の制御
  分岐の過程で、注視エリア1・2に物標の有無を認識
  注視エリアに物標を××mで認識した場合は分岐動作を一時停止し、物標が存在しなくなったことを確認後、分岐制御を再開
作成例
注視エリア1（後方車両の有無）
  後方からの～××km/hで走行する車両を検知可能な範囲
  注視範囲は××m
注視エリア2（車両側方の有無）
  運行車側方の障害物を検知可能な範囲
  注視範囲は××m
【注視エリアの設計】
注視エリア2
凡例
自車
走行経路
注視エリア
注視エリア1

## Slide 41
3-(2). 危険回避のための制御
事業概要及び
走行環境条件
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
バス停
到着時の
安全走行
戦略
自動運転車
バス停到着時の制御
  予め地図に設定された軌跡、速度計画に従ってバス停に接近
  接近にあたり注視エリアに物標が存在しないことを確認
  確認後、バス停への進路変更をウィンカー及びスピーカーを用いて視覚的聴覚的に外部へ通知
バス停での幅寄せ
  自転車スペース確保のため、歩道と×mほどの隙間を残し、幅寄せを行う
バス停進入時の巻き込み
  幅寄せによる横移動量を制限することで、巻き込みのリスクを軽減する
急な飛び出しへの対処
  ウィンカーや、外部アナウンスによる意思表示で飛び出しリスクを軽減する
  バス停進入時は速度を×km/hに制限し、衝突エネルギーの低減、回避性を向上させる
作成例
注視エリア1（後方からの追い抜き確認）
  ××km/hで走行する後方車両を検知可能な範囲を設定
  注視範囲は××m
【注視エリアの設計】
注視エリア1
バス停
凡例
自車
走行経路
注視エリア
到着時

## Slide 42
3-(2). 危険回避のための制御
事業概要及び
走行環境条件
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
バス停
発進時の
安全走行
戦略
自動運転車
バス停発進時の制御
  予め地図に設定された軌跡、速度計画に従ってバス停から発進
  発進にあたり注視エリアに物標が存在しないことを確認
  確認後、バス停からの発信意図をウィンカー及びスピーカーを用いて視覚的聴覚的に外部へ通知
バス停での幅寄せ
  自転車スペース確保のため、歩道と×mほどの隙間を残し、幅寄せを行う
バス停発進時の追い越し車両との接触
  後方右側を注視エリアに設定し、衝突リスクを低減
  ウィンカーによる意思表示による追い越し意図を抑制させる
急な飛び出しへの対処
  ウィンカーや、外部アナウンスによる意思表示で飛び出しリスクを軽減する
  バス停発進時は速度を×km/hに制限し、衝突エネルギーの低減、回避性を向上させる
発進前安全確認
  乗務員が乗車完了を確認し、車両発進指示を行う
作成例
注視エリア1（後方からの追い抜き確認）
  ××km/hで走行する後方車両を検知可能な範囲を設定
  注視範囲は××m
注視エリア2（車両周辺の接触物有無）
  自社近傍の歩行者、障害物検知のため××mで設定
【注視エリアの設計】
注視エリア1
注視エリア2
バス停
凡例
自車
走行経路
注視エリア
発信時

## Slide 43
3-(2). 危険回避のための制御
事業概要及び
走行環境条件
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
障害物
による 停車時の 運転再開
方法
自動運転車
運転再開の制御
  車両停止後、車内管理者による車外・車内の安全確認を実施
  安全確認後、手動運転により運行を再開
障害物等
衝突時の
制御・対応
衝突時の制御
  障害物等との衝突は、LiDARセンサーで検知する
  2D・3D LiDARセンサーは衝突（障害物との距離0m）～衝突直前（障害物との距離0m～×m）までを検知し、ハードブレーキをかける
衝突時の対応
  衝突後、車両は停止し車内管理者による乗客へのアナウンス後、目視による車外・車内の安全確認を実施
  衝突後、自動運行装置から遠隔監視者へ通知が送信され、遠隔監視者による対応が行われる
  障害物乗り上げ時、遠隔監視者から警察へ連絡
作成例
【立往生時】
乗務員
自動運転車
次のバス停
までマニュアル運転
自動運転走行
ODD外れ/
異常検知
による停止
停止通知

## Slide 44
3-(2). 危険回避のための制御
事業概要及び
走行環境条件
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
車内安全の
考え方
自動運転車
車内スピーカー
  緊急時や、バス停発着時をアナウンス
サイネージ用ディスプレイ
  緊急時の指示、停留所を表示
手すり
  急ブレーキ時に備え、車内各所に手すりを設置
座席
  急ブレーキ時に備え、乗客は着座での乗車が必須
  シートベルトの着用を必須とする
  最大減速度××[ｍ/s^2]
非常ブレーキボタン
  車両前方に非常ブレーキボタンを設置。ボタンを押すことで 車両は緊急停止を行う
緊急時通話用マイク
  緊急事態時、警察への通話用マイクを設置
作成例
車内の実際の画像
車内の実際の画像
車内のどこにそれぞれが設置されているか
わかる画像・写真
立ち客の有無、シートベルト等、急制動時の乗客安全に係る 事項は必ず記載すること

## Slide 45
3-(3). 冗長構成
事業概要及び
走行環境条件
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
各機能の
信頼性
ブロック図
自動運転車
作成例
各機能の
故障モード、検知方法、及び 障害があった場合の制御
環境認識系
自己位置認識系
計算処理系
制動系
操舵系
電源系
自動運行装置
自動運転車両
システム構成
安全設計の
考え方
障害時の
制御方法
3D LiDAR
2D LiDAR×2
RTK GNSS
3D LiDAR
オドメトリ
自動運行装置
ソフトブレーキ
ハードブレーキ
スプリングブレーキ
ステアリング装置
80Vバッテリー
12Vバッテリー
一方が故障しても、 残る一方で障害物 検知が可能
並列冗長
いずれかのLiDARからのデータが受信できない場合、自動的にハードブレーキがかかり停車する
GNSS、LiDAR不具合時は、残る2系統で自己位置推定を行う
多様性
GNSS、LiDARが共に 不具合の場合、及びオフドメトリ不具合時は、自動的にハードブレーキがかかり停車する
冗長構成にはなっていない
自動運行装置が故障した場合、スプリングブレーキにより緊急停車する
いずれかが故障した 場合でも、残るブレーキで減速・停車が可能
並列冗長、多様性
冗長構成にはなっていない
ステアリング装置が 故障した場合、自動的にハードブレーキが かかり停車する
冗長構成にはなっていない
バッテリーが落ちた場合、スプリングブレーキにより緊急停車する
長距離LiDAR
近距離LiDAR
Camera
IMU
GNSS
自動運転
制御装置
車両ECU
メインブレーキ
ユニット
サブブレーキ
ユニット
RFブレーキ
LFブレーキ
LRブレーキ
RRブレーキ
強電リレー
電動ブレーキ
パーキングブレーキアクチュエータ
駆動モータ
後輪シャフト
EPSユニット
ステアリング
シャフト
LRブレーキ
RRブレーキ
自動運行装置故障検知及び車両システム故障を認識し、加速度××m/s^2でのMRMを実行する
車両システム側故障を検知し、自動運行装置に通知する。
自動運行装置との通信途絶を認識し、加速度××m/s^2でのMRMを実行する
次頁の安全設計の 考え方についても参照

## Slide 46
（参考）安全設計の考え方について
JIS Z8115において定義されている、安全関連部分の制御システムに関する一般原則の3つの考え方に沿って、 故障が発生しても機能を維持するための安全設計思想について説明してください
安全設計思想の類型 | 設計思想 | 具体例
並列冗長 | 同一システムを複数台、並列で接続し、1台が故障しても システム全体に支障を及ぼさない状態を作る | 環境認識システムを電源を含め2系統以上の独立した構成とすることにより、1系統が故障しても自動運転を継続することができる
多様性 | 異なる原理や方法に基づく複数のシステムを設けることで、特定の故障に対する脆弱性を減らす設計原則 故障や損傷が発生した場合に、安全に停止するまで 持ちこたえられるように設計すること | 自己位置推定技術として、A方式、B方式、C方式を 併用し、主システムのA方式がエラーとなった場合でも、 安全に停車することができる
自己診断 | n種の同じ機能を持つ機器のうちm個以上の機器が正常に作動していれば、システムの状態は正常であるとする方式 | 信号現示情報を車載カメラとインフラ情報で取得し、 両者が【青】で一致している場合に【青】と認識する
報告資料では、本ページは削除してください

## Slide 47
3-(4). 障害物衝突時の対応
事業概要及び
走行環境条件
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
障害物等
衝突時の
対応
自動運転車
緊急事態発生時の連絡網
作成例
××交通株式会社
(運行者)
自動運転バス車内
<乗務員>
事故・災害発生等の異常確認
営業所
<運行管理者>
部署名 氏名
TEL: ××××
Email : ××××
本社
<事業担当>
部署名 氏名
TEL: ××××
Email : ××××
110番
119番
××株式会社
(車両提供)
部署名 氏名
TEL: ××××
Email : ××××
××株式会社
(幹事会社)
部署名 氏名
TEL: ××××
Email : ××××
××株式会社
(構成員)
部署名 氏名
TEL: ××××
Email : ××××
××警察署
部署名
××運輸支局
部署名
××市
部署名
××県
部署名
×× 大学(TL)
<テーマリーダー>
部署名 氏名
TEL: ××××
Email : ××××
<代表者>
部署名 氏名
TEL: ××××
Email : ××××
一般財団法人××××
部署名 氏名
TEL: ××××
Email : ××××
××省
部署名 氏名
TEL: ××××
Email : ××××

## Slide 48
3-(5). 安全確保のその他取り組み
事業概要及び
走行環境条件
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
その他
取り組み
自動運転車
分類 | 取り組み
乗客 | 自動運転車であることを乗客に事前に周知する
乗客 | 急ブレーキ時の対策として、乗客は着座のみの形態をとる
運行車両 | 運行車両及びシステムの点検を毎日行う
交通環境 | 追い越し車が増加する傾向があり、自治体・県警の協力を要請する
 | 走路における路上駐車対策について、自治体・県警の協力を要請する
 | 運行ルートの点検を毎日行う （朝一で路面確認車両を走行させて安全確認を行う）
作成例
特に非公道や専用道の場合、
道路に陥没・落下物がある可能性を考慮した安全対策についても検討を行うこと

## Slide 49
リスクシナリオ及び対応並びに試験方法

## Slide 50
4-(1).リスクシナリオ
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
ODD
（走行環境）に
起因する
リスク
ODD（走行環境）におけるユースケース毎の
アセスメント
予定実証ルートにおいて、保険会社によるリスク アセスメントを実施
①交差点（信号有・横断歩道有）、②交差点（信号無・横断歩道有）、③停留所、・・・の ×類型に整理
作成例
分類 | ユースケース |  |  | 対象区間例
 | 道路 種別 | 特徴 | 歩行者に係るインフラ環境 | 対象区間例
① | 一般道 | 交差点 | 信号あり 横断歩道あり 歩道有り | ××交差点
② |  | 交差点 | 信号あり 横断歩道なし 歩道有り | ××交差点
③ |  | 停留所付近 | 歩道あり（ガードレール無し） | ××停留所
④ |  | ・・・ |  | 
⑤ | 専用道 | 停留所付近 | 歩道なし | ××停留所
⑥ |  | 停留所付近 | 歩道有(ガードレールなし) | ××停留所
⑦ |  | 横断帯 | 信号あり | ××付近
⑧ |  | ・・・ |  | 
⑨ |  | ・・・ |  | 
⑩ |  | ・・・ |  | 
⑥ |  | ・・・ |  | 
その他
自動運転車に起因する
リスク
自動運転技術から予測されるリスク
社内にて実施
自動運行装置のアルゴリズムチャートに基づいて構造的に想定されるリスクを抽出
これまでの実証における介入事例や ヒヤリハット等に基づくリスク
社内にて実施

## Slide 51
①交差点（信号有・横断歩道有）
4-(2). ODD内のリスクシナリオ
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
ユースケース
歩車分離式信号
シナリオ |  |  | 制御・対応 | 対応の根拠 | 試験方法
横断 歩道 | 側方 | 横断者 横断が想定される歩行者 自転車 | 車両に搭載された障害物検知装置において人を検知し、安全な位置で車両を停止させる。尚、停止後××秒以内に当該者が移動しない際は運転者に通知 | 歩行者：×km/h、自転車：××km/hに対し、自動運転バスが最高××km/hで走行し、減速停車できること | 長さ×××幅×××高さ×××の障害物を走行路に設置し、障害物手前×××ｍ手前で検知、し×××Gで減速、×××ｍ手前で停止することを検証
右折 | 前方 | 対向車 |  |  | 
 | 側方 | 右方向直進車 |  |  | 
 |  | 左方向直進車 |  |  | 
その他 | 雨天時の制動距離の増加 |  |  |  | 
自己位置 | 自己位置推定誤差による影響 |  |  |  | 
リスク
シナリオ
作成例
前提条件 | 前提条件 |  | 
信号 | 有り | 車線数 | 1車線
矢印式信号 | 無し | 右折レーン | 無し
横断歩道 | 有り | 法定速度 | ××km/h
歩道 | 有り | 運行速度 | ××km/h
ガードレール | 無し | 交通量 | ×××台/h
※実勢速度は70km/h （平日昼間に走行する車両の平均速度から算出）
ユースケースイメージ
ユースケースの対象となるシーンの実際の写真
P37の障害物の検出方法に記載の
検知可能な最小サイズと整合させること

## Slide 52
①交差点（信号有・横断歩道有）
ユースケース
リスク
シナリオ
4-(2). ODD内のリスクシナリオ
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
シナリオ |  |  | 制御・対応 | 対応の根拠 | 試験方法
横断 歩道 | 側方 | 横断者 横断が想定される歩行者 自転車 | 歩行者・自転車が車両の走行ルート上に存在する場合に障害物として検知し、距離に応じて減速・停車する | 歩行者：×km/h、自転車：××km/hに対し、自動運転バスが最高××km/hで走行し、減速停車できること | 長さ×××幅×××高さ×××の障害物を走行路に設置し、障害物手前×××ｍ手前で検知し×××Gで減速、×××ｍ手前で停止することを検証
右折 | 前方 | 対向車 | センサーが検知した車両を制御ECUに送信。受信した車両情報で経路上一番近い物標を速度制御対象とし、減速して車両手前×m程度で自動停止する | 車両を××km/hで走行させ、自動運転車を最高××km/hで走行し、減速停止できること | 長さ×××幅×××高さ×××車両を走行路に設置し、車両手前×××ｍ手前で検知し×××Gで減速、×××ｍ手前で停止することを検証
 | 側方 | 右方向直進車 |  |  | 
 |  | 左方向直進車 |  |  | 
作成例
前提条件 | 前提条件 |  | 
信号 | 有り | 車線数 | 1車線
矢印式信号 | 無し | 右折レーン | 無し
横断歩道 | 有り | 法定速度 | ××km/h
歩道 | 有り | 運行速度 | ××km/h
ガードレール | 無し | 交通量 | ×××台/h
※実勢速度は30km/h （平日昼間に走行する車両の平均速度から算出）
歩車分離式信号
ユースケースイメージ
実際の写真等

## Slide 53
②交差点（信号無・横断歩道有）
ユースケース
リスク
シナリオ
4-(2). ODD内のリスクシナリオ
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
作成例
シナリオ |  |  | 制御・対応 | 対応の根拠 | 試験方法
横断 歩道 | 前方 | 横断者 横断が想定される歩行者 自転車 | 車両に搭載された障害物検知装置において人を検知し、安全な位置で車両を停止させる。尚、停止後××秒以内に当該者が移動しない際は運転者に通知 | 歩行者：×km/h、自転車：××km/hに対し、自動運転バスが最高××km/hで走行し、減速停車できること | 高さ×××cmの人ダミーと自転車を走行路に設置し、障害物手前×××ｍ手前で検知し×××Gで減速、×××ｍ手前で停止することを検証
横断歩道 | 側方 |  | 横断しようとする対象が存在する場合には横断歩道前まで徐行を行い、歩行者等の横断してきた際の衝突地点への到達時間および自車経路への到達時間をもとに自車が先に通過するか歩行者等に譲るか判断を行う | 速度××km/h にて 自動運転走行中、高さ×××cmの人ダミーを前方 ××mにて飛び出させ、障害物手前にて自動停止 | 高さ×××cmの人ダミーを走行路に飛び出させ、障害物手前×××ｍ手前で検知し×××Gで減速、×××ｍ手前で停止することを検証
前提条件 | 前提条件 |  | 
信号 | 無し | 車線数 | 1車線
一時停止 | 無し | 右折レーン | 無し
横断歩道 | 有り | 法定速度 | ××km/h
歩道 | 有り | 運行速度 | ××km/h
ガードレール | 無し | 交通量 | ×××台/h
※実勢速度は70km/h （平日昼間に走行する車両の平均速度から算出）
ユースケースイメージ
実際の写真等

## Slide 54
②交差点（信号無・横断歩道有）
ユースケース
リスク
シナリオ
4-(2). ODD内のリスクシナリオ
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
作成例
シナリオ |  |  | 制御・対応 | 対応の根拠 | 試験方法
横断 歩道 | 前方 | 横断者 横断が想定される歩行者 自転車 | センサーが検知した物標を制御ECUに送信。受信した物標情報で経路上一番近い物標を速度制御対象とし、減速して自動停止する | 歩行者：×km/h、自転車：××km/hに対し、自動運転バスが最高××km/hで走行し、減速停車できること | 高さ×××cmの人ダミーと自転車を走行路に設置し、障害物手前×××ｍ手前で検知し×××Gで減速、×××ｍ手前で停止することを検証
横断歩道 | 側方 |  | 横断しようとする対象が存在する場合には横断歩道前まで徐行を行い、歩行者等の横断してきた際の衝突地点への到達時間および自車経路への到達時間をもとに自車が先に通過するか歩行者等に譲るか判断を行う | 速度××km/h にて 自動運転走行中、高さ×××cmの人ダミーを前方 ××mにて飛び出させ、障害物手前にて自動停止 | 高さ×××cmの人ダミーを走行路に飛び出させ、障害物手前×××ｍ手前で検知し×××Gで減速、×××ｍ手前で停止することを検証
前提条件 | 前提条件 |  | 
信号 | 無し | 車線数 | 1車線
一時停止 | 無し | 右折レーン | 無し
横断歩道 | 有り | 法定速度 | ××km/h
歩道 | 有り | 運行速度 | ××km/h
ガードレール | 無し | 交通量 | ×××台/h
※実勢速度は50km/h （平日昼間に走行する車両の平均速度から算出）
実際の写真等
ユースケースイメージ

## Slide 55
②交差点（信号無・横断歩道有）
ユースケース
リスク
シナリオ
4-(2). ODD内のリスクシナリオ
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
作成例
シナリオ |  |  | 制御・対応 | 対応の根拠 | 試験方法
横断 歩道 | 前方 | 横断者 横断が想定される歩行者 自転車 | 歩行者・自転車が車両の走行ルート上に存在する場合に障害物として検知し、距離に応じて減速・停車する | 歩行者：×km/h、自転車：××km/hに対し、自動運転バスが最高××km/hで走行し、減速停車できること | 高さ×××cmの人ダミーと自転車を走行路に設置し、障害物手前×××ｍ手前で検知し×××Gで減速、×××ｍ手前で停止することを検証
横断歩道 | 側方 |  | 横断しようとする対象が存在する場合には横断歩道前まで徐行を行い、歩行者等の横断してきた際の衝突地点への到達時間および自車経路への到達時間をもとに自車が先に通過するか歩行者等に譲るか判断を行う | 速度××km/h にて 自動運転走行中、高さ×××cmの人ダミーを前方 ××mにて飛び出させ、障害物手前にて自動停止 | 高さ×××cmの人ダミーを走行路に飛び出させ、障害物手前×××ｍ手前で検知し×××Gで減速、×××ｍ手前で停止することを検証
前提条件 | 前提条件 |  | 
信号 | 無し | 車線数 | 1車線
一時停止 | 無し | 右折レーン | 無し
横断歩道 | 有り | 法定速度 | ××km/h
歩道 | 有り | 運行速度 | ××km/h
ガードレール | 無し | 交通量 | ×××台/h
※実勢速度は30km/h （平日昼間に走行する車両の平均速度から算出）
実際の写真等
ユースケースイメージ

## Slide 56
リスク
シナリオ
4-(2). ODD内のリスクシナリオ
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
シナリオ |  |  | 制御・対応 | 対応の根拠 | 試験方法
歩道 | 側方 | 乗客 | 側方から走行軌跡に向かってくるものがある場合は、停車し続け、それらがなくなったときに発車する | バス停には乗車しない歩行者もいる可能性があるため、動きが あるものを対象とした | 特殊環境試験場で雨・霧の条件下で試験 障害物の検知タイミングと制動距離から、注視エリア及び停止判断線を設定
 | 後方 | 乗客 | 後方から走行軌跡に向かってくるものがある場合は、停車し続け、それらがなくなったときに発車する | バス停には乗車しない歩行者もいる可能性があるため、動きが あるものを対象とした | 特殊環境試験場で雨・霧の条件下で試験 障害物の検知タイミングと制動距離から、注視エリア及び停止判断線を設定
車道 | 前方 | 障害物 | 右前方、左前方に落下物・先行バスがある場合は発車しない | 走行軌跡に落下物・先行バスがある場合は、進めないため | シミュレーションにて実施
作成例
③停留所
ユースケース
前提条件 | 前提条件 |  | 
信号 | 無し | 車線数 | 1車線
バスベイ | 無し | 法定速度 | ××km/h
横断歩道 | 無し | 運行速度 | ～××km/h
歩道 | 有り | 交通量 | ×××台/h
ガードレール | 無し | 乗降量 | ××人/日
※実勢速度は50km/h （平日昼間に走行する車両の平均速度から算出）
実際の写真等
ユースケースイメージ

## Slide 57
4-(3). ODD外のリスクシナリオ
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
シナリオ |  | 検出方法 | 制御・対応 | 試験方法
走行経路 | 障害物乗り上げによる経路逸脱 | センサー機器により予定経路から外れたことを検知 | 走行予定経路から外れたことを検知した場合には、リスク最小制御が作動し自動的に停車し自動運行を終了する | 自動運行中にオーバーライドして走行予定経路外に運行車を移動
 | ODD外の経路での自動運転を指示 | センサー機器により自己位置を検出 | 走行予定経路上に自車があることを認識しない限り、自動運行を開始する操作ができない | 走行予定経路外に運行車を設置し、自動運転開始の操作ができないことを確認
運行車両 | 速度計の誤差による速度経過 | オドメトリが誤差を検出 | リスク最小化制御が作動し、自動的に停車し、自動運行を終了する | 積載PCにつなげられたIMUを疑似断線させた際に車両が自動で停車することを確認
環境 | 凍結・積雪による スリップ | オドメトリの誤差による検出 | スリップによりオドメトリが計算した自己位置の誤差を検知した場合、リスク最小化制御が作動し、自動的に停車し、自動運行を終了 | 車輪がスリップした際に車両が停車することを確認
通信 | クラウド信号通信との連携不具合 | 車両システムにより不具合検知 | 受信インターバルが所定時間を超えた場合 リスク最小化制御が作動し、当該制御により車両が安全に停止 | 自動運転中、車載の信号システム用通信機と ECU 間の接続コネクタを外した時に、 TOR を発報するとともにMRM が作動して、安全に停止することの確認
乗務員 | 運行車がドライバーを検知できない | ドライバーモニタリングシステムが感知 | ドライバーモニタリングを常時行い、閉眼した場合、脇見の場合などはリスク最小化制御が作動し当該制御により車両が安全に停止 | 車両停止状態において、被験者ドライバーが脇見、閉眼、下向き、非着座を各連続 ×× 秒間おこない、TOR が発報されることの確認
ODD 外
となる シナリオ
作成例

## Slide 58
4-(3). ODD外のリスクシナリオ
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
シナリオ |  | 検出方法 | 制御・対応 | 試験方法
緊急車両 | 緊急車両が接近した場合 | 車載マイクによりサイレン音を検出 | 遠隔監視システムから運行者に対し緊急車両の接近を通知、自動運行を終了する | 遠隔監視システムからの緊急車両接近通知受信後、車両が停車することを確認
警察官 | 警察官による交通誘導があった場合 | 警察官を障害物と認識し、減速・停止を行う | 運行車が××秒間継続して停止した場合、自動的に自動運行を終了する | 運行車が××秒間継続して停止した場合、自動運行を終了することを確認
回避 不可能な障害 | 前方に回避不可能な障害物があった場合 | 前方の障害物を検知し、減速・停止する | 運行車が××秒間継続して停止した場合、自動的に自動運行を終了する | 運行車が××秒間継続して停止した場合、自動運行を終了することを確認
ODD 外
となる シナリオ
作成例

## Slide 59
4-(4).不具合・機能障害のシナリオ
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
不具合箇所 |  | 制御・対応 | 試験方法
自動運行装置 | LiDAR故障 | 自動運行装置がセンサ信号情報から故障を検出、車両に-×××G減速の指示を行い停車する | 特殊環境試験場でLiDAR故障時の対応を試験
 | 遠隔システム受信機故障 | 自動運行装置がセンサ信号情報から故障を検出、車両に-×××G減速の指示を行い停車する | 特殊環境試験場で遠隔システム受信器故障時の対応を試験
 | 制御用ECU故障 | 自動運行装置がセンサ信号情報から故障を検出、車両に-×××G減速の指示を行い停車する | 特殊環境試験場で制御用ECU故障時の対応を試験
車両 システム | 主ブレーキ故障 | 自動運行装置から車両システムに減速停止の指示を行い、副ブレーキで減速停車 | 特殊環境試験場で主ブレーキ故障時の対応を試験
 | 車速センサーの故障 | 車両側が故障を検出、自動運行装置に故障を通知し、自動運行装置が緩停止、-××G減速の指示を行い停車する | 特殊環境試験場で車速センサー故障時の対応を試験
 | 操舵伝達系・舵角認識系の故障 | 車両側で操舵系の故障を検出、操舵制御を遮断し、自動運行装置から-0.25G減速の指示を行い停車する | 特殊環境試験場で操舵系故障時の対応を試験
 | 車両統合ECU | 車両側でEPB故障を検出、電磁ブレーキを使用して停車を保持するように手段を変更する | 特殊環境試験場でECU故障時の対応を試験
車両間 通信 | 通信異常 | 通信途絶した際車両側が途絶を認識し、×××G減速の指示を行い停車する | 特殊環境試験場で車両間通信故障時の対応を試験
機能故障 シナリオ
作成例

## Slide 60
その他

## Slide 61
住民周知
  ルート周辺に注意看板を設置
  実験運行実施のチラシを配布
車両ラッピング
  実証車両であることを示すとともに、住民の受容性に資する 車両ラッピングを予定
警備員
  自動運行車の安全確保のため、走行ルート各所に 警備員を配備する
消防署への説明
  ××日に地元消防局へ説明を実施
自動運転の安全設計の考え方に係るデータ取得
  ●●時の歩行者の挙動についてデータを取得し、 XX制御の設計に反映させる
  ●●時の有人ドライバーの運転挙動のデータを取得し 自動運行装置との比較を行う
5. その他安全確保の取り組み
事業概要及び
走行環境条件
自動運転車
自動運行装置の安全設計
リスクシナリオ・
対応・試験方法
その他
安全確保
取り組み
作成例
【看板設置場所】
【看板イメージ】
××駅
××駅
看板
看板
看板
実際の看板の写真など
制御の設計に係る交通参加者の挙動についてのデータ取得等の試みについては、 ぜひ記載をお願いします